Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/ 13-423

25.05.2018. године

Горња Топоница, Ниш

Измена и допуна конкурсне документације бр. 03-I/13-403

од 18.05.2018. године

У отвореном поступку јавне набавке радова - Реновирање кухиње, редни број јавне набавке 29/2018, Наручилац мења конкурсну документацију бр. 03-I/13-403 од  18.05.2018. године, на следећи начин;

Мења се рок извршења радова, уместо предвиђених 45 дана од увођења у посао, број дана се повећава на 60 дана, и сада гласи  "не може бити дужи од  60 дана од дана увођења у посао".

Неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвом обрасцу понуде бр. 6А, који је објављен на Порталу и интернет страници Наручиоца

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Понуду доставити на новом обрасцу понуде бр. 6А, како би иста била прихватљива.

Рок за подношење понуда овом изменом конкурсне документације остаје непромењен.

Сагласан: Ненад Минчић

Израдио: Милан Петковић

Контролисала: Јелена Живковић Божић

В.Д. ДИРЕКТОРА  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

РЕНОВИРАЊЕ КУХИЊЕ,

редни број јавне набавке 29/2018

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођа-ча и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Припремни радови |  |  |  |  |  |  |  |
| I-01 | Разбијање бетонског тротоара по обиму објекта дебљине 10цм, извести са скидањем подлоге . Шут прикупити , склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 110 |  |  |  |  |  |
| I-02 | Обијање плочица са унутрашњих зидова објекта заједно са малтером. Плочице пажљиво обити са малтером до опеке и очистити спојнице као и површину опеке челичним четкама. Шут прикупити склонирти на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 485 |  |  |  |  |  |
| I-03 | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова објекта. Пажљиво обити малтер и очистити спојнице као и површину опеке челичним четкама. Шут прикупити склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 350 |  |  |  |  |  |
| I-04 | Делимично обијање малтера и скидање масне фарбе са плафона . Пажљиво обити малтер, шут прикупити, склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 200 |  |  |  |  |  |
| I-05 | Демонтажа постојећег спуштеног плафона у делу где се припема храна. Пажљиво демонтирати спуштени плафон, сав материјал одложити на привремену депонију до одвоза на градску депонију.Обрачун по м2. | м2 | 70 |  |  |  |  |  |
| I-06 | Обијање зидане каде обложене керамичким плочицама за прање посуђа. Пажљиво обити каду, шут прикупити, склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м3. | м3 | 1 |  |  |  |  |  |
| I-07 | Скидање пода од керамичких плочица . Пажљиво обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | м2 | 285 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| II-1 | Израда равнајућег слоја пода уз употребу специјалног брзосушећег везива ТОPCEM (Mapei) или одговарајућим по упутству произвођача. Постојећу бетонску подлогу пренаношења кошуљице очистити и опрати. Кошуљицу уградити по упутству произвођача, на везу старо-ново по систему свеже на свеже. Армирати мрежом Q131 постављеном у средини слоја. Обрачун по м2. Напомена: Строго водити рачуна о постојећим сливницима . | м2 | 485 |  |  |  |  |  |
| II-2 | Набацивање цементног шприца преко унутрашњих зидних површина цементним млеком са додатком оштрог просејаног песка 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Обрачун по м2 шприцане површине. | м2 | 750 |  |  |  |  |  |
| II-3 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја са припремом за уградњу зидних плочица. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа . Малтер квасити да не дође до прегоревања . Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 750 |  |  |  |  |  |
| II-4 | Малтерисање армирано бетонске греде код унутрашњег степеништа цементрним малтером у размери 1:3 у два слоја. | м2 | 4 |  |  |  |  |  |

. Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом.

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| III-1 | Израда изолације Стиродуром на унутрашњем зиду између месаре и просторије за припрему поврћа. На зид са ког је претходно обијен малтер и који је добро очишћен , залепити на лепку стиродур дебљине d=3цм. Преко њега навући 2 слоја лепка за плочице на бази хидроизолације, са мрежицом преко кога ће касније бити лепљене плочице. Обрачун по м2 . | м2 | 49 |  |  |  |  |  |
| III-2 | Израда изолације Стиродуром на унутрашњем зиду код унутрашњих степеница. На зид са ког је претходно обијен малтер и који је добро очишћен залепити на лепку Стиродур дебљине d=2цм. Преко њега навући два слоја грађевинског лепка са мрежицом . Након тога нанети глет масу преко које треба нанети подлогу затим и масну фарбу до висине 170цм. Остатак висине до плафона окречити полудисперзивном бојом. Обрачун по м2. | м2 | 30 |  |  |  |  |  |
| III-3 | Хидроизолација подних и зидних површина са сталним присуством воде. На подове и зидове који су изложени сталном присуству воде извести хидроизолациони слој у два премаза материјалом Mapegum EPX(Mapei) или одговарајућим а по упутству произвођача, следећих карактеристика: oптерећење при затезању мин 4 N/mm2. Пре извођења хидроизолације површину премазати епоксидним прајмером Primer SN или одговарајућим а по упутству произвођача. Обрачун по м2. Напомена : овај систем применити у просторијама за припрему хране, прање суђа и прање поврћа. | м2 | 200 |  |  |  |  |  |
| III-4 | Хидроизолација подних и зидних површина . На припремљену површину која је благо влажна нанети први слој брзосушећег хидроизолационог премаза Mapelastic Turbo(Mapei) po Fast Track технологији или одговарајућег а по упутству произвођача. У свеж први слој утопити алкалноотпорну мрежицу Mapenet 150 или одговарајућа. Хидроизолација следећих kaрактеристика: aдхезија на бетон мин: 1,5 N/mm2, премошћавање пукотина мин 1,25 mm, разред A4 према EN 1062-7 или одговарајући. | м2 | 350 |  |  |  |  |  |
| III-5 | Израда канала са сливником за одвод воде, око платоа са казанима за припрему хране . Канал ширине 20цм преко кога треба уградити прохромску решетку целом дужином, са могућношћу скидања ради чишћења истог. Прохромска решетка мора бити у нивоу пода. Обрачун по м1 | м1 | 20 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 | Набавка и уградња подних керамичких плочица. Плочице I класе отпорне на киселост у белој боји димензија 33х33x0,8цм, на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу, у слоју високоеластичног дебелослојног лепка Keraflex Maxi S1 (Mapei) или одговарајућег, следећих карактеристика : иницијална приоњивост мин. 2,6 N/mm2, приоњивост након излагања топлоти мин. 2,5 N/mm2. Након уградње керамику фуговати епоксидном двокомпоненталном киселоотпорном масом Kerapoxy CQ (Mapei) или одговарајућом, следећих карактеристика: иницијална чврстоћа мин 2 N/mm2, чврстоћа на савијање мин 38 N/mm2, чврстоћа при притиску 49 N/mm2. За чишћење епоксидне масе за фуговање употребити одговарајуће сунђере.По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно. Обрачун по м2 | м2 | 460 |  |  |  |  |  |
| IV-2 | Набавка и уградња подних и зидних керамичких плочица у просторији "месара". Плочице I класе отпорне на киселост и мраз, полагати у слогу фуга на фугу, у слоју двокомпоненталног кисело отпорног лепка Kerapoxy Adhesive (Мареi) или одговарајућег, следећих kарактеристика: иницијална чврстоћа мин. 7 N/mm2,чврстоћа након термалних шокова 4 N/mm2. Након 24h keрамику фуговати епоксидном двокомпоненталном kисело отпорном масом Kerapoxy CQ (Mapei), следећих кaрактеристика: иницијална чврстоћа мин 2 N/mm2, чврстоћа на савијање мин 38 N/mm2, чврстоћа при притиску 49 N/mm2. За чишћење епоксидне масе за фуговање употребити одговарајуће. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно. Обрачун по м2 . | м2 | 130 |  |  |  |  |  |
| IV-3 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица. Плочице I класе отпорне на киселост у белој боји димензија 15х30цм,на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу, у слоју високо еластичног дебело слојног лепка Keraflex Maxi S1 (Mapei) или одговарајућег,следећих карактеристика: иницијална приоњивост мин. 2,6 N/mm2, приоњивост након излагања топлоти мин. 2,5 N/mm2. Након уградње керамику фуговати епоксидном двокомпоненталном кисело отпорном масом Kerapoxy CQ (Mapei) или одговарајућом, следећих карактеристика: иницијална чврстоћа мин 2 N/mm2, чврстоћа на савијање мин 38 N/mm2, чврстоћа при притиску 49 N/mm2. За чишћење епоксидне масе за фуговање употребити одговарајуће сунђере.По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно .Обрачун по м2 . | м2 | 750 |  |  |  |  |  |
| IV-4 | Обрада спољашних степеника и платоа. Скинути поткоружени малтер-бетон а затим искрпити лепкоми полагати плочицу од ситнозрног гранита у слоју двокомпоненталног киселоотпорног лепка Kerapoxy Adhesive (Мареi) или одговарајућег, следећих kарактеристика: иницијална чврстоћа мин. 7 N/mm2, чврстоћа након термалних шокова 4 N/mm2. Након 24h keрамику фуговати епоксидном двокомпоненталном kиселоотпорном масом Kerapoxy CQ (Mapei), следећих кaрактеристика: иницијална чврстоћа мин 2 N/mm2, чврстоћа на савијање мин 38 N/mm2, чврстоћа при притиску 49 N/mm2. За чишћење епоксидне масе за фуговање употребити одговарајуће. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно. Обрачун по м2 . | м2 | 100 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Монтажни радови |  |  |  |  |  |  |  |
| V-1 | Израда спуштеног плафона на челичној потконструкцији од растер елемената систем "Amstrong " димензија 60х60цм. Потконструкцију израдити од носивих монтажних профила причвршћених за носиви плафон . Обрачун по м2 | м2 | 70 |  |  |  |  |  |
| V-2 | Постављање гипс картон плоча на металној потконструкцији а по упутству произвођача d=12,5 мм. Саставе обрадити глет масом и бадаж траком. Обрачун по м2. | м2 | 20 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Бетонски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-1 | Израда тротоара . Израда нових тротоара ширине 120цм са бочних а 200цм са предње и задње стране и дебљине 10цм, са падом од 1,5% од армираног бетона марке МБ30, са серклажима укупне димензије 10/30цм преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10цм на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RФ10 на размаку од 20-30цм дубине анкеровања 15цм , укупне дужине анкера 30цм , тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 Ф10 25/25цм и бетонирати. Предвидети код свих олучних вертикала гајгере за одвођење атмосферске воде. Горњу површину стазе обрадити и загладити и неговати бетон. Обрачун по м2 | м2 | 200 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Молерски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-1 | Глетовање зидова и плафона на местима где је то неопходно. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Обрачун по м2. | м2 | 250 |  |  |  |  |  |
| VII-2 | Премазивање зидова и плафона подлогом и фарбање полудисперзивним бојама у два слоја, по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 600 |  |  |  |  |  |
| VII-3 | Премазивање зидова акрилном бојом након нанешене подлоге, у висини 170цм , по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 30 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

| редни број позиције | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | Остали радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-1 | Одвоз шута. Сав материјал са привремене депоније прикупити утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 шута мереног на камиону. | м3 | 10 |  |  |  |  |  |

Укупна цена _____________________________ динара без ПДВ-а.

Укупна цена _____________________________ динара са ПДВ-ом

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова. Строго водити рачуна о опреми која остаје у објекту у току извођења радова.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2018.год.

Понуђач

М. П.				___________________