Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/18-557

12.07.2018 године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

У отвореном поступку јавне набавке добара - Столарија 2, редни број јавне набавке 36/2018, Наручилац мења конкурсну документацију бр. 03-I/18-551 од 11.07.2018. године, на следећи начин;

У објављеној конкурсној документацији на Порталу  под горњим бројем, дошло је до техничког неслагања између обрасца 3. (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.) и обрасца понуде 6, па Наручилац врши техничку исправку и објављује нови Образац понуде 6А.

Како би понуђачи дали одговарајућу понуду, неопходно је исту доставити на новом обрасцу понуде 6А, који је објављен на Порталу и интернет страници наручиоца.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Рок за подношење понуда овом изменом конкурсне документације остаје непромењен.

Чланови комисије

Марија Шундрић, дипл. грађевински инжењер

Данијела Спремо, главна мед. сестра Одељења за

лабараторијску и другу дијагностику

Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Столарија 2 , редни број набавке 36/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| I - 01 | Демонтажа постојећих прозора и врата. Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења фасаде са спољне стране. Све демонтиране позиције однети на предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. | Количина | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | димензија прозора 84/200 | 2 | комад |  |  |  |  |
|  | 84/190 | 2 | комад |  |  |  |  |
|  | 104/85 | 3 | комад |  |  |  |  |
|  | 60/55 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 118/119 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | димензија врата 93/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 84/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 104/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 90/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 94/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 77/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 78/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 76/199 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 87/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 93/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 120/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 184/320 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 150/220 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 86/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 92/190 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 72/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/198 | 6 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/205 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 69/201 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 79/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 82/206 | 3 | комад |  |  |  |  |
|  | 80/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 95/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 88/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 100/200 | 2 | комад |  |  |  |  |
| I - 02 | Израда, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне тражене атесте, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом, са три гуме дихтовања, беле боје, минималне дебљине зида 3мм, са челичним ојачањем у штоку и крилу минималне дебљине 1,5 мм, минимална уградна дубина 82мм. ПВЦ без присуства рециклата, олова, кадмијума., по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Оков и профил прозора у белој боји. Крила прозора застаклити 4С стаклом, термопакет д=4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом.. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија прозора 150/220 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 84/200 | 2 | комад |  |  |  |  |
|  | 84/190 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 104/85 | 3 | комад |  |  |  |  |
|  | 60/55 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 118/119 | 1 | комад |  |  |  |  |
| I - 03 | Израда подпрозорских даски .Набавка, израда и монтажа пвц подпрозорских дасака, беле боје, са унутрашње стране позиција. Даску подвући под прозор и одговарајући спој извести са подпрозорским профилом. Приближна уградна дубина 35 цм. Обрачун по м дужном. | 10 | м |  |  |  |  |
| I - 04 | Израда окапница са спољне стране .Набавка, израда и монтажа металних окапница споља бордо боје RAL 3009 дебљине 0,7 мм. Окапницу споља монтирати тако да се подвуче и повеже са подпрозорским профилом и одради дихтовање које је потребно за спољашњу употребу. Приближна уградна дубина 25 цм. Обрачун по м дужном. | 10 | м |  |  |  |  |
| I- 05 | Израда, транспорт и уградња алуминијумских фиксних комарника на прозорима са мрежицом од фибергласа, са алуминијумским рамом у белој боји и мрежицом у сивој боји . Израда фиксног комарника са могућношћу скидања истог по потреби.Обрачун по метру квадратном. | 67,52 | м2 |  |  |  |  |
| I-06 | Израда, транспорт и уградња алуминијумских роло комарника на прозорима са мрежицом од фибергласа у сивој боји, алуминијумским рамом у белој боји. Обрачун по метру квадратном. | 8,10 | м2 |  |  |  |  |
| I-07 | Израда, транспорт и уградња армираног стакла. Термо пакет d=24мм, 6мм армирано + 12мм+4мм Float. Обрачун по метру квадратном. | 13,17 | м2 |  |  |  |  |
| I-08 | Израда Fe решетки са спољне стране прозора. Израда, транспорт и уградња Fe решетки са спољне стране. Fe кутије 13мм x 13мм, на растојању осном од 120 мм, дебљине зида 1,5 мм, минимизирано и завршно бојено. Решетке фиксирати у спољну шпалетну пажљиво без оштећења исте. Изглед вертикале целе а хоризонтале између смакнуте (цик -цак) .Обрачун по метру квадратном. | 61,53 | м2 |  |  |  |  |
| I - 09 | Израда и постављање застакљених двокрилних алуминијумских врата. Врата израдити од алуминијумског профила беле боје са вишекоморним системом профила, термо прекидом, минималне уградне дубине 57мм, са испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити у горњој зони армираним стаклом 6+12+6, пуњено аргоном и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. У доњој зони алуминијумска бела испуна d=20mm. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија врата 184/320 | 1 | комад |  |  |  |  |
| I - 10 | Израда и постављање застакљених једнокрилних алуминијумских врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити армираним стаклом 6+12+6, пуњено аргоном и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија врата 100/200 | 2 | комад |  |  |  |  |
| I - 11 | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних ПВЦ врата застакљених у горњој зони. Врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике и све потребне тражене атесте.ПВЦ профили од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила са челичним ојачањем у штоку и крилу, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са цилиндер улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Врата застаклити термопакетом Float d=24мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија врата 84/200 93/200 | 1 1 | комад |  |  |  |  |
| I - 12 | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата са испуном, димензија 80x205 цм. ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају тражене техничке карактеристике и све потребне тражене атесте. ПВЦ профил, у белој боји од нерециклираног материјала, минималне дубине 82мм, са три гуме дихтовања и шест комора. Са челичним ојачањем у штоку и крилу d=1,5мм,. ПВЦ крило врата минималне ширине 115мм. Оков атестиран за најмање 10000 узастопних отварања. ПВЦ испуна минималне ширине 24мм. Шема и изглед позиције су дати у прилогу. Прорачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | димензија врата 104/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 90/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 94/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 77/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 78/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 76/199 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 87/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 93/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 120/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 86/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/202 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 92/190 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 72/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/198 | 6 | комад |  |  |  |  |
|  | 70/205 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 69/201 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 79/204 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 82/206 | 3 | комад |  |  |  |  |
|  | 80/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 95/206 | 1 | комад |  |  |  |  |
|  | 88/200 | 1 | комад |  |  |  |  |
| I-13 | Обрада шпалетни. Обрадити лепком, стиропором, мрежицом, перфорираним лајснама или Гипскартон плочама затим глетовати и окречити. Дубина шпалетниприближно 40ак цм. Обрачун по метру дужном. | 241,1 | м |  |  |  |  |

| Рок израде, рок испоруке, демонтаже старих прозора и врата и уградња нових (не дужи од 40 дана од дана увођења у посао). |  |
| --- | --- |
| Рок плаћања: |  |
| Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана) |  |
| Гарантни рок: |  |
| Рок за отклањање недостатака по рекламацији (не дужи од три дана). |  |
| Укупна вредност за све позиције без ПДВ: |  |
| Укупна вредност за све позиције са ПДВ-ом: |  |

Место и датум 														Понуђач

M.П.		                                   ______________________

_____________________,									                        (име и презиме овлашћеног лица)

_____________________ 2018. године.								                 _______________________

(потпис овлашћеног лица)