Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/30-123

04.02.2019. године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

У отвореном поступку јавне набавке добара - Столарија 3, редни број јавне набавке 63/2018, Наручилац мења конкурсну документацију бр. 03-I/30-85 од 25.01.2019. године, на следећи начин;

Наручилац мења образац број 3, тачније ставку под редни бројем 22, и додаје ставку под редним бројем 33;

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА Ред Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Количина Јединица мере МПТ 1. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 85 x 205 cm 1 ком дим 80 x 205 cm 2 ком 2. Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 85 x 205 cm 1 ком дим 80 x 205 cm 2 ком ЖПТ - приземље 3. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 85 x 205 cm 3 ком дим 75 x 205 cm 1 ком дим 100 x 205 cm 1 ком дим 110 x 220 cm 1 ком дим 235 x 360cm 1 ком дим 135 x 225cm 1 ком 4. Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 85 x 205 cm 3 ком 5. Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин. уградне дубине 57mm. Алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 75 x 205 cm 1 ком 6. Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са армираним стаклом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин. уградне дубине 57mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот у горњој зони, у доњој зони алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 110 x 220 cm 1 ком 7. Израда, транспорт и уградња алу термо врата са армираним стаклом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 75мм. Стакло термопакет д=20мм армирано у горњој зони, у доњој зони алуминијумска испуна, бела, д=20мм. Шеме, изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 100 x 205 cm 1 ком дим 135 x 225 cm 1 ком 8. Израда, транспорт и уградња двокрилних алу хладних врата са армираним стаклом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57mm. Стакло термо пакет d=20mm, армирано стакло + флот d=20mm. Шеме, изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 235 x 360 cm 1 ком ЖПИ-спрат 9. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 70 x 200 cm 2 ком дим 80 x 205 cm 1 ком дим 85 x 205 cm 3 ком дим 235 x 360 cm 1 ком 10. Израда, транспорт и уградња двокрилних алу хладних врата са армираним стаклом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 235 x 360 cm 1 ком 11. Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградне дубине 57mm. Алуминијумска испуна бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обачун по комаду позиције. дим 70 x 200 cm 2 ком 12. Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1,5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 80 x 200 cm 1 ком дим 85 x 205 cm 3 ком ХОСТЕЛ-ЕЕГ-ЛАБОРАТОРИЈА 13. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 76 x 205 cm 1 ком дим 90 x 200 cm 1 ком дим 80 x 205 cm 1 ком дим 70 x 202 cm 2 ком дим 85 x 205 cm 4 ком дим 95 x 205 cm 1 ком 14. Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградне дубине 57mm. Алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 76 x 205 cm 1 ком дим 70 x 202 cm 2 ком 15. Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу д=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 90 x 200 cm 1 ком дим 80 x 205 cm 1 ком дим 85 x 205 cm 4 ком дим 95 x 205 cm 1 ком ИНТЕРНО 16. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 127 x 270 cm 5 ком 17. Испорука, транспорт и уградња алу хладних двокрилних врата са надсветлом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградна дубина 57mm. Алуминијумска испуна бела d=20mm. Надсветло устаклити термостаклом d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 127 x 270 cm 5 ком MАГАЦИН хемијске робе 18. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 100 x 200cm 1 ком 19. Израда, транспорт и монтажа алу хладних врата са армираним стаклом Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили у беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот у горњој зони у доњој алуминијумска испуна, бела d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 100 x 200 cm 1 ком ГАРАЖА 20. Демонтажа постојећих прозора Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења фасаде са спољне стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. 180 цм x 175 цм 3 ком 191 цм x 135 цм 1 ком 21. Израда, испорука и монтажа ПВЦ прозора Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне тражене атесте, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом, са три гуме дихтовања, беле боје, минималне дебљине зида 3mm, са ојачањем минималне дебљине 1,5 mm, минимална уградна дубина 82mm, ПВЦ без присуства рециклата и олова, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Оков и профил прозора у белој боји. Крила прозора застаклити 4С стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду прозора. дим 180 x 175 cm 3 ком 22. Израда, транспорт и монтажа алуминијумских прозора Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне тражене атесте. Профил са термопрекидом, беле боје, са три гуме дихтовања. Крила прозора застаклити одговарајућим стаклом како би се постигао одговарајући коефицијент топлотне проводљивости за цео прозор Uw=1,1 W/m2K или мањи, и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Мин уградна дубина профила 75mm. Термо прекид мин дебљине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 191cm x 135 cm 1 ком МАГАЦИН ЉУДСКЕ ИСХРАНЕ 23. Демонтажа постојећих врата Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 100 x 200cm 1 ком 24. Израда, транспорт и монтажа алуминијумских термо врата Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 75mm. Алуминијумска испуна, бела d=20mm. Сигурносна брава са три тачке закључавања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. дим 100 x 200cm 1 ком МЕСАРА 25. Демонтажа постојећих врата Демонтажу постојећих прохромских врата од клима-коморе извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. дим 120cm x 215 cm 1 ком 26. Израда, транспорт и монтажа алу термо врата са испуном Алуминијумска једнокрилна врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом минималне ширине 34mm, минималне уградне дубине 90mm. Алуминијумска испуна, бела д=60mm. Сигурносна брава са три тачке закључавања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Предрачун по комаду позиције. дим 120cm x 215 cm 1 ком 27. Израда подпрозорских даски Набавка, израда и монтажа ПВЦ подпрозорских дасака, беле боје, са унутрашње стране позиција. Даску подвући под прозор и одговарајући спој извести са подпрозорским профилом. Приближна уградна дубина 35 cm. Обрачун по метру дужном. 15 m 28. Израда окапница са спољне стране Набавка, израда и монтажа металних окапница споља бордо боје RAL 3009 дебљине 0,7 mm. Окапницу споља монтирати тако да се подвуче и повеже са подпрозорским профилом и одради дихтовање које је потребно за спољашњу употребу. Приближна уградна дубина 25 cm. Обрачун по метру дужном. 15 m 29. Израда, транспорт и уградња алуминијумских фиксних комарника Израда, транспорт и уградња алуминијумских фиксних комарника на прозорима са мрежицом од фибергласа, са алуминијумским рамом у белој боји и мрежицом у сивој боји . Израда фиксног комарника са могућношћу скидања истог по потреби.Обрачун по метру квадратном. 10 m2 30. Израда Fe решетки са спољне стране прозора. Израда, транспорт и уградња Fe решетки са спољне стране. Fe кутије 13mm x 13mm, на растојању осном од 120 mm, дебљине зида 1,5 mm, минимизирано и завршно бојено. Решетке фиксирати у спољну шпалетну пажљиво без оштећења исте. Изглед вертикале целе а хоризонтале између смакнуте (цик -цак) .Обрачун по метру квадратном 10 m2 31. Сервис "клатно" врата и уградња нових шарки сервис "клатно" врата и уградња нових шарки 16 ком 32. Обрада шпалетни Обрадити лепком, стиропором, мрежицом, перфорираним лајснама или гипс плочама а затим глетовати и кречити. Дубина шпалетни приближно 40-ак cm. Обрачун по метру дужном. 254,8 m 33. У цену урачунати израду прагова у складу са описаним позицијама. НАПОМЕНА: Пре почетка израде столарије обавезно узети мере на лицу места. |  |
| --- | --- |

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Боја пластификације алуминијума Бела: Рал 9016;

- Полиамидне траке у крилу, штоку и Т-профилу минималне дебљине 24мм, са стакленим влакнима 25%.

- Тежина профила по метру дужном минимум 1,45 кг (шток, крило прозора и Т ) и кр. врата тежине минимум 1,9кг/м;

- Класа профила: "CLASS 4- ЕN 1207, CLASS  9 ЕN  12208, C4  ЕN 12210 или одговарајући.

- Оков на вратима брава: "MACO" или одговарајући  "стублина" или одгoварајући, FAPIM или одговарајући

- Квака, цилиндар са три кључа, аутомат за самозатварање "дорма" или одговарајући

- Три шарке по крилу;

- Монтажу прозора обавезно извести анкерима на сваких 70 cм, и пур пеном између зида и штока.

ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ОБАВЕЗНО СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.

Наручилац у прилогу ове измене и допуне, објављује нове скице врата и прозора.

На страни 26 конкурсне документације,  испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА, Наручилац мења доказ којим се доказује испуњеност додатног услова број 6, тако да он сада гласи;

6. АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОЗОРИ ТРЕБА ДА ИМАЈУ КОФИЦИЈЕНТ ТОПЛОТНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ Uw=1,1W/m2К ИЛИ МАЊИ;

ДОКАЗ 6: УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ ВАЖЕЋИ АТЕСТ АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, НА ИМЕ ПОНУЂАЧА ПРОЗОРА.

Наведеном изменом мења се и Образац 6. Образац понуде.

Понуду доставити на новом обрасцу понуде (Образац 6А) који у Прилогу измене објављујемо. Неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвом обрасцу понуде 6А, како би иста била прихватљива, који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена

Овом изменом и допуном продужава се рок за достављање понуда.

Нови рок за подношење понуда је 13.02.2019. године до 10:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 13.02.2019.године, до 10:00 часова.

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 13.02.2019. године, у 10:15 часова на адреси наручиоца, у просторијама управе, сала за састанке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

| Р. бр. | Састав | Чланови Комисије |
| --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Марија Шундрић, дипломирани грађевински инжењер |
| 2. | Члан | Данијела Спремо, главна мед.сестра Одељења за лабораторијску и другу дијагностику |
| 3. | Члан | Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

др Милан Станојковић

______________________________

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Столарија 3 , редни број набавке 63/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,  да се попуни и достави за сваког понуђача који је учеснику заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| Ред Бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Количина | Јединица мере | Јединчна цена без ПДВ-а | Јединчна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 205 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
| 2. | Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82 mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 205 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
|  | ЖПТ - приземље |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 3 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 75 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 110 x 220 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 235 x 360cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 135 x 225cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 4. | Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82 mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24 mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 3 | ком |  |  |  |  |
| 5. | Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин. уградне дубине 57 mm. Алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 75 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 6. | Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са армираним стаклом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин. уградне дубине 57 mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот у горњој зони, у доњој зони алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 110 x 220 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 7. | Израда, транспорт и уградња алу термо врата са армираним стаклом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 75 мм. Стакло термопакет д=20мм армирано у горњој зони, у доњој зони алуминијумска испуна, бела, д=20мм. Шеме, изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 135 x 225 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 8. | Израда, транспорт и уградња двокрилних алу хладних врата са армираним стаклом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57 mm. Стакло термо пакет d=20mm, армирано стакло + флот d=20mm. Шеме, изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 235 x 360 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | ЖПИ-спрат |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 70 x 200 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 3 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 235 x 360 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 10. | Израда, транспорт и уградња двокрилних алу хладних врата са армираним стаклом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 235 x 360 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 11. | Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградне дубине 57 mm. Алуминијумска испуна бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 70 x 200 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
| 12. | Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82 mm, са 3гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу d=1,5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24 mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 200 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 3 | ком |  |  |  |  |
|  | ХОСТЕЛ-ЕЕГ-ЛАБОРАТОРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 76 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 90 x 200 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 70 x 202 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 4 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 95 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 14. | Израда, транспорт и уградња алу хладних врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградне дубине 57 mm. Алуминијумска испуна, бела d= 20mm. Шеме и изглед позиције у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 76 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 70 x 202 cm | 2 | ком |  |  |  |  |
| 15. | Израда, транспорт и уградња ПВЦ врата са испуном |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога и све потребне тражене атесте. ПВЦ профили, у белој боји, нерециклирани, мин. дубине 82 mm, са 3 гуме дихтовања и шест комора. Челично ојачање у штоку и крилу д=1.5mm. Оков атестиран за најмање 10.000 узастопних отварања. ПВЦ испуна мин. ширине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 90 x 200 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 80 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 85 x 205 cm | 4 | ком |  |  |  |  |
|  | дим 95 x 205 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | ИНТЕРНО |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 127 x 270 cm | 5 | ком |  |  |  |  |
| 17. | Испорука, транспорт и уградња алу хладних двокрилних врата са надсветлом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје без термопрекида, мин уградна дубина 57 mm. Алуминијумска испуна бела d=20mm. Надсветло устаклити термостаклом d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 127 x 270 cm | 5 | ком |  |  |  |  |
|  | MАГАЦИН хемијске робе |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 200cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 19. | Израда, транспорт и монтажа алу хладних врата са армираним стаклом |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке детаље из прилога. Алуминијумски профили у беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 57 mm. Стакло термо пакет d=20mm армирано стакло + флот у горњој зони у доњој алуминијумска испуна, бела d=20mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 200 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | ГАРАЖА |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Демонтажа постојећих прозора |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења фасаде са спољне стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 цм x 175 цм | 3 | ком |  |  |  |  |
|  | 191 цм x 135 цм | 1 | ком |  |  |  |  |
| 21. | Израда, испорука и монтажа ПВЦ прозора |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне тражене атесте, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом, са три гуме дихтовања, беле боје, минималне дебљине зида 3mm, са ојачањем минималне дебљине 1,5 mm, минимална уградна дубина 82mm, ПВЦ без присуства рециклата и олова, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Оков и профил прозора у белој боји. Крила прозора застаклити 4С стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 180 x 175 cm | 3 | ком |  |  |  |  |
| 22. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских прозора |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне тражене атесте. Профил са термопрекидом, беле боје, са три гуме дихтовања. Крила прозора застаклити одговарајућим стаклом како би се постигао одговарајући коефицијент топлотне проводљивости за цео прозор Uw=1,1 W/m2K или мањи, и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Мин уградна дубина профила 75mm. Термо прекид мин дебљине 24mm. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 191cm x 135 cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | МАГАЦИН ЉУДСКЕ ИСХРАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 200cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 24. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских термо врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом, мин уградне дубине 75 mm. Алуминијумска испуна, бела d=20mm. Сигурносна брава са три тачке закључавања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 120x 215cm | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | МЕСАРА |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Демонтажа постојећих врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажу постојећих прохромских врата од клима-коморе извршити пажљиво, без оштећења зида са обе стране. Све демонтиране позиције однети на за то раније предвиђено место у кругу објекта. Предузети све потребне мере обезбеђења и обележавања места радова и онемогућити приступ незапосленим лицима. Обрачун по комаду позиције |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 100 x 200cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 26. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских термо врата |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумска једнокрилна врата морају бити израђена од профила који задовољавају техничке карактеристике из прилога. Алуминијумски профили беле боје са термопрекидом минималне ширине 34 mm, минималне уградне дубине 90 mm. Алуминијумска испуна, бела д=60mm. Сигурносна брава са три тачке закључавања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Предрачун по комаду позиције. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 120 x 215cm | 1 | ком |  |  |  |  |
| 27. | Израда подпрозорских даски |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, израда и монтажа ПВЦ подпрозорских дасака, беле боје, са унутрашње стране позиција. Даску подвући под прозор и одговарајући спој извести са подпрозорским профилом. Приближна уградна дубина 35 cm. Обрачун по метру дужном. | 15 | m |  |  |  |  |
| 28. | Израда окапница са спољне стране |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, израда и монтажа металних окапница споља бордо боје RAL 3009 дебљине 0,7 mm. Окапницу споља монтирати тако да се подвуче и повеже са подпрозорским профилом и одради дихтовање које је потребно за спољашњу употребу. Приближна уградна дубина 25 cm. Обрачун по метру дужном. | 15 | m |  |  |  |  |
| 29. | Израда, транспорт и уградња алуминијумских фиксних комарника |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња алуминијумских фиксних комарника на прозорима са мрежицом од фибергласа, са алуминијумским рамом у белој боји и мрежицом у сивој боји . Израда фиксног комарника са могућношћу скидања истог по потреби.Обрачун по метру квадратном. | 10 | m2 |  |  |  |  |
| 30. | Израда Fe решетки са спољне стране прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња Fe решетки са спољне стране. Fe кутије 13mm x 13mm, на растојању осном од 120 mm, дебљине зида 1,5 mm, минимизирано и завршно бојено. Решетке фиксирати у спољну шпалетну пажљиво без оштећења исте. Изглед вертикале целе а хоризонтале између смакнуте (цик -цак) .Обрачун по метру квадратном. | 10 | m2 |  |  |  |  |
| 31. | Сервис "клатно" врата и уградња нових шарки |  |  |  |  |  |  |
|  | сервис "клатно" врата и уградња нових шарки | 16 | ком |  |  |  |  |
| 32. | Обрада шпалетни |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрадити лепком, стиропором, мрежицом, перфорираним лајснама или гипс плочама а затим глетовати и кречити. Дубина шпалетни приближно 40-ак cm. Обрачун по метру дужном. | 254,8 | m |  |  |  |  |
| 33. | У цену урачунати израду прагова у складу са описаним позицијама. |  |  |  |  |  |  |

| Рок израде, рок испоруке, демонтаже старих прозора и врата и уградња нових (не дужи од 40 дана од дана увођења у посао). |  |
| --- | --- |
| Рок плаћања: |  |
| Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана) |  |
| Гарантни рок: |  |
| Рок за отклањање недостатака по рекламацији (не дужи од три дана). |  |
| Укупна вредност за све позиције без ПДВ: |  |
| ПДВ |  |
| Укупна вредност за све позиције са ПДВ-ом: |  |

Место и датум 													Понуђач

M.П.		                                   ____________________                                                                                                                                  _____________________ 									                                                             (име и презиме овлашћеног лица)

_____________________ 2019. године.

_______________________

(потпис овлашћеног лица)