ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 13/2021 је набавка радова – Асфалтирање колских прилаза, стаза и платоа у кругу Болнице.

Ознака из Општег речника набавки: 45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

2. Партије:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Асфалтирање колских прилаза и стаза у кругу Болнице

| Редни број | Опис радова | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чишћење коловозне конструкције од прашине и наноса, са уклањањем деформисаних слојева постојећег асфалта, са прскањем емулзије у количини од 150gr/ m². | м2 | 650 |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња асфалтног бетона АВ 11 за санацију и изравњавање оштећених површина асфалта. У цену урачунати одсецање оштећених површина до монолитног слоја, чишћење од прашине и прскање емулзијом. . | t | 57,5 |
| 3. | Набавка, испорука и уградња асфалт бетона АВ11 за хабајући слој на коловозу d=4cm у уваљаном стању са машинским справљањем и уграђивањем. | м2 | 650 |

Израда паркинг простора у кругу Болнице

| Редни број | Опис радова | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машински ископ земље III и IV категорије, са машинским утоваром и превозом на депонију коју одреди инвеститор. | м3 | 625 |
| 2. | Израда постељице. Постељица обухвата грубо и фино планирање машинским путем уз учешће ручног рада и сабијање постељице до потребне збијености. | м2 | 1250 |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата гранулације до 63mm, d=25cm са набавком и превозом. | м3 | 312,5 |
| 4. | Набавка , транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5mm, d=15cm са набавком и превозом. | м3 | 187,5 |
| 5. | Чишћење коловозне конструкције од прашине и наноса, са уклањањем деформисаних слојева постојећег асфалта, са прскањем емулзије у количини од 150gr/m2 | м2 | 1870 |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња асфалтног слоја BNS22, дебљине 6цм, на делу паркинга | м2 | 1250 |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња асфалтног бетона АB11 за санацију и изравнање оштећених површина. У цену урачунати одсецање оштећених површина до монолитног слоја, чишћење од прашине и прскање емулзијом. | т | 45 |
| 8. | Набавка, испорука и уградња асфалт бетона АB11, дебљине 4cm на делу паркинга | м2 | 1870 |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака димензија 12/18 на подлози од бетона МB20, за оивичење дрвећа. | м1 | 30 |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња бетона МB30 за израду парапетног зида дуж паркинга. | м3 | 10 |

Председник Комисије		             В.Д.  ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Марија Шундрић, Руководилац послова                                           др Милан Станојковић

инвестиционог / техничког одржавања

__________________________				      _________________________

НАПОМЕНА: Ради сачињавања одговарајуће понуде у вези са наведеним радовима, сви заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак терена, дана 18.02.2021. године од 11:00 до 13:00 часова.

Рок и место испоруке

Понуђач се обавезује да изврши асфалтирање по налогу Наручиоца у року који не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао.

У току извршења радова морају се поштовати сви важећи законски прописи и Узансе о грађењу.

За извођење предметних радова Наручилац ће ангажовати стручни надзор.

Понуђач ће бити у обавези да у тренутку склапања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу Интегралну дозволу за превоз неопасног отпада, насталог у току реализације уговора.

Носилац интегралне дозволе може бити понуђач односно друго физичко или правно лице са којим Понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Наручилац одређује додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке:

1. Као доказ да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има:

- најмање 5 запослених или радно ангажованих од којих најмање једног запосленог или радно ангажованог који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, и то лиценцу број  412 или 415 пре дана објаве  јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Доставити копију важећег М обрасца за 5 запослених или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или други доказ којим се потврђује радно ангажовање запосленог, који не могу бити радно ангажовани после датума  објављивања јавног позива.

Копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  412 или 415,  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

Напомена: У складу са Законом о заштити података о личности приликом коришћења личних података запослених код понуђача потребно је доставити и сагласност за сваког запосленог чији се подаци користе, да понуђач у поступку јавне набавке може доставити његове податке (писана сагласност).

2. Да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2018, 2019, 2020), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2018, 2019, 2020) најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење радова који су исти или слични предмету јавне набавке (асфалтирања прилаза, стаза и платоа).

Потврда, уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2018, 2019, 2020) у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, (за исте или сличне радове у односу на предмет јавне набавке - асфалтирања прилаза, стаза и платоа)

- Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.

3. Као доказ да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има:

- асфалтну базу капацитета мин 80 t/h

- финишер …............................... ком 1

- ваљка пегла-пегла …............... ком 2

- ваљак гума–гума …...................ком 1

- ваљак за тампон …................... ком 1

Потребно је да потенцијални понуђач поседује Уговор о набавци (куповини) или Уговор о закупу или Уговор о лизингу или Пописну листу (обележити маркером) на дан 31.12.2020. године или неки други одговарајући доказ да понуђач исту има на располагању.

- За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и отпремницу.

- Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се може утврдити да је то лице власник предметне опреме.