ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Подови за потрбе Болнице, редни број јавне набавке 14/2021

| Редни број позиције | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Назив произвођача и назив понуђеног производа | Цена по ЈМ без ПДВ-а | Цена по ЈМ са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уклонити ламинат из просторија у којима се треба постављати PVC под и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. У цену урачунати одвоз отпада на депонију. | м2 | 597,2 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и санирање пукотина у поду двокомпоненталном епоксидном смолом Henkel R775 или одговарајућом. Пукотине очистити, разшлицати и попречно расећи, убацити ребрасту арматуру на 40cm и попунити епоксидном смолом. | м1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала за израду парне бране у просторијама где је влага 2-6% по CM методи. Парну брану мазати епоксидом Henkel R775 или одговарајућим, у две руке, друга рука са посипањем кварца 0,3-0,8 mm. | м2 | 86,0 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка материјала за израду израду брзосушеће цементне кошуљице дебљине 5-6cm Mapei Top Cem или одговарајућим, сушење за 7-10 дана. | м2 | 86,0 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала и изливање олмо масе дебљине 2-3mm, минималне јачине C30 F7 са одговарајућим прајмером за неупијајућу или упијајућу подлогу, влажност кошуљице не већа од 2% по CM. Масу лити 4-5mm назубљеном шпаклом R2. Маса Uzin NC160 или одговарајућа . После сушења масу хобловати и усисати. | м2 | 660,2 |  |  |  |  |
| 6. | На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24h. | м2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња PVC пода IQ Tarket Optima или одговарајућег следећих карактеристика: хомогене структуре, 2mm дебљине, е тежи од 2,7 kg/m2, категорије хабања Т , класа запаљивости BFL S1, антиклизност R9, да не поспешује развој гљивица и буђи. Под лепити целом површином дисперзионим лепком Uzin 2000S или одговарајућим, назубљеном шпаклом А2. Под подићи уз зид у виду холкера 10-12cm (у висини терацо цокле на местима где је има). Спојеве варити електродом у боји пода. Обрачун по м2 хоризонталне површине а у цену урачунати материјал са растуром. Боја пода по жељи инвеститора. | м2 | 660,2 |  |  |  |  |
| 8. | Израда форматизера у подножју пода и зида 3,5х3,5cm који се лепи неопренским лепком GN222 или одговарајућим. | м1 | 650,0 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка материјала и израда капа лајсни у боји по жељи . Капа лајсну лепити на завршетку холкера неопренским лепком GN222 или одговарајућим. | м1 | 650,0 |  |  |  |  |

Укупна цена без  ПДВ-а ___________________________ динара

Укупна цена са ПДВ -ом ____________________________   динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке и уградње ( не може бити дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок (мин. 24 месеци): |  |
| Рок за отклањање недостатка по рекламацији: ( не може бити дужи од 3 дана) |  |

Датум 					                         Понуђач

М. П.

_____________________________			        ________________________________