ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 14/2021 је набавка добара – Подови за потребе Болнице.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44112210 – чврсте подне облоге.

2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Није у питању оквирни споразум.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Редни број позиције | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уклонити ламинат из просторија у којима се треба постављати PVC под и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. У цену урачунати одвоз отпада на депонију. | м2 | 597,2 |
| 2. | Набавка материјала и санирање пукотина у поду двокомпоненталном епоксидном смолом Henkel R775 или одговарајућом. Пукотине очистити, разшлицати и попречно расећи, убацити ребрасту арматуру на 40cm и попунити епоксидном смолом. | м1 | 100,0 |
| 3. | Набавка материјала за израду парне бране у просторијама где је влага 2-6% по CM методи. Парну брану мазати епоксидом Henkel R775 или одговарајућим, у две руке, друга рука са посипањем кварца 0,3-0,8 mm. | м2 | 86,0 |
| 4. | Набавка материјала за израду израду брзосушеће цементне кошуљице дебљине 5-6cm Mapei Top Cem или одговарајућим, сушење за 7-10 дана. | м2 | 86,0 |
| 5. | Набавка материјала и изливање олмо масе дебљине 2-3mm, минималне јачине C30 F7 са одговарајућим прајмером за неупијајућу или упијајућу подлогу, влажност кошуљице не већа од 2% по CM. Масу лити 4-5mm назубљеном шпаклом R2. Маса Uzin NC160 или одговарајућа . После сушења масу хобловати и усисати. | м2 | 660,2 |
| 6. | На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24h. | м2 |  |
| 7. | Набавка и уградња PVC пода IQ Tarket Optima или одговарајућег следећих карактеристика: хомогене структуре, 2mm дебљине, е тежи од 2,7 kg/m2, категорије хабања Т , класа запаљивости BFL S1, антиклизност R9, да не поспешује развој гљивица и буђи. Под лепити целом површином дисперзионим лепком Uzin 2000S или одговарајућим, назубљеном шпаклом А2. Под подићи уз зид у виду холкера 10-12cm (у висини терацо цокле на местима где је има). Спојеве варити електродом у боји пода. Обрачун по м2 хоризонталне површине а у цену урачунати материјал са растуром. Боја пода по жељи инвеститора. | м2 | 660,2 |
| 8. | Израда форматизера у подножју пода и зида 3,5х3,5cm који се лепи неопренским лепком GN222 или одговарајућим. | м1 | 650,0 |
| 9. | Набавка материјала и израда капа лајсни у боји по жељи . Капа лајсну лепити на завршетку холкера неопренским лепком GN222 или одговарајућим. | м1 | 650,0 |

НАПОМЕНА:

- На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

- На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

- За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ,  дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Спецификацију сачинила

Марија Шундрић, руководилац послова

инвестиционог / техничког одржавања

______________________

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

___________________________

НАПОМЕНА:

Понуђач ће бити у обавези да у тренутку закључења уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу Интегралну дозволу за превоз неопасног отпада, с обзиром на то да се понуђач у складу са Уговором о јавној набавци обавезује да изврши извоз  насталог у току реализације уговора.

Носилац интегралне дозволе може бити понуђач односно друго физичко или правно лице са којим Понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи.

1. Рок и место испоруке

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара по налогу за испоруку и уградњу, односно у року који не може бити дужи од 45 дана од момента пријем наруџбине овлашћеног лица Наручиоца, а према динамици Наручиоца. Квалититавни и квантитативни пријем добара по издатим налозима врши се приликом преузимања добара након уградње између овлашћеног представика Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Приликом предаје добара, Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати и један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама, . Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као неприхватљиве.

2. Квалитет добара

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

3. Поступак у случају рекламације

Уколико на испорученим и уграђеним добрима, који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара у року од 3 дана од дана пријема рекламације, односно отклони недостатке на уграђеним добрима, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативани пријем добара и то:

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши нову испороку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах вратити Добављачу.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативани пријем добара и то:

- бројањем и мерењем а на основу отпремнице Добављача.

Представник Наручиоца је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Понуђача да испоручи недостајућа добра у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији.

Уколико предтсавник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

4. Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац наручи приликом сваке наруџбине.

5. Узорци

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за ПВЦ подове која ће Наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1. Понуђач је обавезан да за материјале ( равнајућа маса, подови и лепак), уз понуду достави атест – сертификат који доказује да исти одговарају захтеву наручиоца, као и узорке материјала.

2. Сви радници на полагању и лепљењу пода морају да поседују сертификат произвођача подне облоге којим се потврђује да је запослени обучен за полагање и лепљење подне облоге наведеног произвођача  – доставити уз понуду за све раднике који ће бити ангажовани на постављању подова. Уколико је сертификат у оригиналном облику на страном језику, исте мора бити преведен на српски језик,

3. За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.