ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова - Поправка оштећеног крова Перионице, редни број јавне набавке 49/2021, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

| ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ | Назив ознака из Општег речника набавки |
| --- | --- |
| Поправка оштећеног крова Перионице | 45400000 - Завршни грађевински радови |

2. Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговорa.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 3.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Т Е Х Н И Ч К И О П И С – И З В Е Ш Т А Ј

ЛОКАЦИЈА: Ниш, ул. Стевана Синђелића бр.39

на К.П. бр.: 442/1, К.О. Горња Топоница

ИНВЕСТИТОР: Специјална болница за психијатријске болести “ГОРЊА ТОПОНИЦА”,

ул. Стевана Синђелића бр.39, 18000 Ниш

Пројекат је изграђен на основу пројектног задатка, захтева Инвеститора и захтева који произилазе из намене предметног објекта, као и мерења на лицу места.

Предмет идејног решења је санација кровне конструкције – замена кровног покривача Перионице – објекат бр.15 спратности П+Пк у Нишу, Горња Топоница, у улици Стевана Синђелића бр.39, на катастраској парцели број 442/1, катастарске општине Горња Топоница.

Кровна постојећа конструкција је дотрајала услед експлоатационог периода па је исти потребно санирати, заменом кровног покривача, заменом дрвених летви, санацијом дрвене кровне конструкције и заменом лимарије (вертикалних и хоризонталних олучних вертикала и опшивки крова).

Постојећи кровни покривач од фалцованог црепа је потребно пажљиво демонтирати и скинути са објекта. Све дрвене летве, чеоне даске, олучне вертикале и хоризонтале, као и опшивке од лима је потребно демонтирати и уклонити са објекта, а затим одвести на депонују коју одреди инвеститор а на удаљењу до 15км.

Постојећа носећа кровна конструкција се задржава у потпуности. На местима видљивих оштећења потребно је извршити замену дрвених елемената новим од резане чамове грађе истих карактеристика или бољих. Дрвене рогове, који су оштећени је потребно заменити у потпуности новим, истих димензија од чамове резане грађе.

Након извршене санације кровне конструкције, потребно је извршити подашћавање кровних равни, преко којих је потребно постављање водонепропусне паропропусне фолије. Летвисање кровних равни летвама 5/5цм у подужном правцу за вентилацију крова и летвама 3/5цм у попречном правцу за покривање црепом. Након извршеног летвисања кровних равни потребно је уградити куке за висеће хоризонталне олуке и уградити чеону даску. Чеону даску дужине монтирати са размаком на 3цм, како би се омугућила несметана вентилација кровне конструкције.

Следи покривање кровних равни новим фалцованим црепом домаћег произвођача. У горњем делу кровне конструкције (последњи ред непосредно испод слемњача) уградити црепове са отворима за вентилацију. Ове црепове је потребно поставити на сваки десети фалцовани цреп. Такође у нивоу венца кровне конструкције потребно је уградити црепове за заштиту од проклизавања снега, тзв. снегобране и то на следећи начин: један снегобран три фалцована црепа и то у два реда, где ће горњи, виши ред бити смакнут (чиме би се надоместила празнина из предходног реда), тако да омогућава бољу заштиту против проклизавања.

Висеће хоризонталне олуке полукружних олука од поцинкованог и пластифицираног лима, ширине олука 12 цм и дебљине 0,55 мм уградити након извршене монтаже црепова. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%.

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4 мм, на размаку до 80 цм.

Вертикалне олучне цеви од поцинкованог и пластифицираног лима, Ø 12 цм, дебљине лима 0,55 мм уградити након постављања хоризонталних олука. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставили украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.

Све опшивке извести поцинкованим и пластифицираним лимом. Испод лима поставити слој "Изолирн" траке, који улази у цену опшивања.

Након извршених лимарских, кровопокривачких и тесарских радова, потребно је поновно враћање и монтажа громобранске инсталације.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Припремно завршни радови |  |  |
| I/1 | Скидање хоризонталних олука са објекта, обрачун по м. | м | 190 |
| I/2 | Скидање вертикалних олука са објекта, обрачун по м. | м | 25 |
| I/3 | Скидање старог црепа са спуштањем на земљу са што мање оштећења. Обрачун по м² косе површине. | м² | 540 |
| I/4 | Скидање летви са целе површине кровне конструкције. Обрачун по м² . | м² | 540 |
| I/5 | Скидање старих прозора са кровних равни. Обрачун по комаду. | ком | 6 |
| I/6 | Скидање постојеће громобранске траке са крова. | м | 25 |
| II | Покривачки радови |  |  |
| II/1 | Поправка свих калканских рогова и греда, које су иструлеле; греде 10x12см,12x12цм, обрачун по м³. | м³ | 2,80 |
| II/2 | Дашчање кровних равни даском 24мм куцањем на додир. Позиција обухвата сав спојни материал. У цену је урачунати и потребну скелу. Обрачун по м² косе површине крова. | м² | 540 |
| II/3 | Летвисање кровних равни летвама 5/5цм у подужном правцу за вентилацију крова и летвама 3/5цм у попречном правцу за покривање црепом. Подлетвама причврстити хидроизолацију кровних равни. Обрачунава се по м2 косе површине крова. | м² | 540 |
| II/4 | Набавка и постављање водонепропусне паропропусне фолије преко кровних равни типа Мастермаx или одговарајуће, са одговарајућим преклопом од мин 10цм да спречи продор кише и снега у кровну конструкцију, (водонепропусна – зато се ставља са горње стране изолације, према споља), али и да омогући воденој пари, која је евентуално доспела у кровну конструкцију из стамбеног простора, несметано отпаривање, тј. пролазак кроз њу у спољашњост (зато мора бити уједно и паропропусна). Фолија са Sd-вредношћу мањом од 0,5м (паропропусна фолија која се користи у модерној градњи кровних конструкција које имају један вентилирајући слој). Њихова паропропусност омогућава пролаз водене паре из изолације кроз кровну фолију. Обрачун по м2 косе површине крова. | м2 | 540 |
| II/5 | Набавка материјала и покривање кровних равни фалцованим црепом домаће производње. Позиција обухвата потребна украјања на гребенима и увалама. Позиција обухвата постављање глинених слемењака и гребена у сувој монтажи без употребе малтера, са потребном слеменом летвом, копчама, котвама, самолепивом додатном изолацијом и слеменском вентилационом траком, позиција обухвата сав спојни материјал као и евентуалну потребну скелу. Поставити готове елементе – црепове снегобране у трећем и четвртом реду од стрехе (у два реда) наизменично сваки четврти цреп. Поставити готове елементе – вентилационе црепове и то : у другом реду од стрехе за улазак ваздуха сваки четврти цреп, у другом реду од слемена за излазак ваздуха сваки четврти цреп и по средини кровне равни за обезбеђење непрекидности ваздушне струје сваки шести цреп. Закуцавати ексерима сваки четврти цреп у реду по целој површиникрова. Обрачунава се по м2 косе површине. | м2 | 540 |
| II/6 | Позиција обухвата постављање глинених слемењака и гребена са почетним крајњим елементима у сувој монтажи без употребе малтера, са потребном слеменом летвом, копчама, котвама, самолепивом додатном изолацијом и слеменском вентилационом траком, позиција обухвата сав спојни материјал као и евентуалну потребну скелу. Обрачунава се по м. | м | 72 |
| III | Лимарски радови |  |  |
| III/1 | Испорука и уградња хоризонталних олука од поцинкованог и пластифицираног лима, пресека дебљине д=0.55мм са држачима од челичних флахова. Обрачун по м. | м | 125 |
| III/2 | Испорука и уградња вертикалних поцинкованих и пластифицираних олука ø12цм, д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 60 |
| III/3 | Испорука и уградња ветар лајсни од поцинкованих и пластифицираних олука Рш=50цм, д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 28 |
| III/4 | Испорука и уградња увала од поцинкованих и пластифицираних олука Рш=70 цм, д=0.55мм.Обрачун по м. | м | 25 |
| III/5 | Опшивање стреха и димњака РШ = 70 см. Поцинкованим и пластифицираним лимом д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 40 |
| III/6 | Постављање громобранске траке . | м | 25 |
| IV | Столарски радови |  |  |
| IV/1 | Испорука и уградња кровних прозора од ПВЦ профила димензија 1,84x0,64м, са једним фиксним и једним крилом за отварање. Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне атесте, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом, са три гуме дихтовања, беле боје, минималне дебљине зида 3mm, са ојачањем минималне дебљине 1,5 mm, минимална уградна дубина 82mm, ПВЦ без присуства рециклата и олова. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Оков и профил прозора у белој боји. Крила прозора застаклити 4С стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду прозора. | ком | 6 |

НАПОМЕНА: Ради сачињавања одговарајуће понуде у вези са наведеним радовима, сви заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак терена, дана 23.09.2021. године од 11:00 до 13:00 часова.

Председник Комисије                                        В.Д.  ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Марија Шундрић, Руководилац послова                                           др Милан Станојковић

инвестиционог / техничког одржавања

_______________________________                                     __________________________

Рок и место извршења радова

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива.Понуђач се обавезује да изврши радове по налогу за извршење, у року који не може бити дужи од  30 дана од дана увођења у посао.

Кавилититавни и квантитативни пријем радова по издатим налозима врши се у сарадњи са надзорним органом. Место извођења радова- одељења Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Место извршења је Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници, ул. Стевана Синђелића број 39.

Трошкови транспорта

Трошкови транспорта и свих других услуга које прате извршење радова, падају на терет Понуђача.

Понуђач ће бити у обавези да у тренутку закључења уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу Интегралну дозволу за превоз неопасног отпада, с обзиром на то да се Извођач радова у складу са Уговором о јавној набавци обавезује да изврши извоз  насталог у току реализације уговора.

Носилац интегралне дозволе може бити понуђач односно друго физичко или правно лице са којим Понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, који ће Поннуђач такође бити у обавези да достави приликом закључења уговора.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Наручилац одређује додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке:

1. Као доказ да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има:

-  за цео период трајања уговора најмање 7 запослених или радно ангажованих са пуним радним временом (мајстори грађевинске струке који могу одговорити радним задацима који су дефинисани техничком спецификацијом) на неодређено, одређено време или по неком другом основу запослена у складу са законом о раду, од којих најмање једног запосленог или радно ангажованог који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, и то лиценце број  410 или 411 или 412 (алтернативно).

2. Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2018, 2019, 2020), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2018, 2019, 2020) од најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење радова који су исти или слични предмету јавне набавке.

3. Као доказ да понуђач располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке.

Доказивање  услова врши се достављањем следећих доказа на позив Наручиоца:

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Доказивање  услова врши се достављањем следећих доказа на позив Наручиоца:

- копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  410 или 411 или 412,  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

- копије  М-А образаца и уговора о раду за лица у радном односу на неодређено и одређено време,  копије уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа и М-А образац  (уговор о привременим и повремним пословима и др.)

Напомена: Под „запосленим“ или  „радно ангажованим лицем“ сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (уговор о ПП пословима, уговор о делу или други правни основ), а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област.

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности (Сл.гласник 87/2018) , неопходно је да понуђачи уз достављање образаца који садрже податке о личности (као што је матични број запослених) доставе и писану сагласност свих лица чији се подаци налазе на обрасцима које доставља понуђач. Сагласност може бити дата у слободној форми, али је неопходно да буде потписана од стране лица чији се подаци достављају.

ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТ

Потврда, уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2018, 2019, 2020) у укупној вредности од најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, (за исте или сличне радове у односу на предмет јавне набавке).

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Доставити фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним  теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке. Неопходно је да понуђач као доказ да испуњава наведени услов достави Изјаву којом ће под кривичном и материјалном одговорношћу изричито потврдити да поседује тражену скелу, или важећи уговор о изнајмљивању скеле који не сме бити временски ограничен на период краћи од периода реализације уговора, или други одговарајући доказ.