СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/24 - 32

20.01.2017. године

Горња Топоница, Ниш

ЧЕТВРТА  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности, редни број јавне набавке 62/2016, Наручилац је примио Захтевe за додатним појашњењем конкурсне документације од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведени Захтев, Наручилац даје следеће појашњење:

Питање 1:

Да ли ће Наручилац организовати обилазак места извођења радова и када?

Одговор:

Наручилац ће организовати обилазак места извођења радова У СРЕДУ, 25.01.2017. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА. Сва питања која потенцијални понуђачи буду имали приликом обиласка, морају се доставити Наручиоцу писаним путем, да би одговоре на та питања Наручилац могао да благовремено објави на Порталу.

Није неопходно да се заинтересовани понуђачи претходно најављују Наручиоцу уколико желе да присуствују месту извођења радова.

Питање 2:

Молимо да на сајту поставите основу крова односно кровне равни (кровни покривач лим - цреп) и један вертикални пресек.

Одговор 2:

Наручилац у оквиру Четврте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

Питање 3:

У трећој измени предметне јавне набавке у којој сте направили одређене измене и променили обрасце, највероватније омашком, кажете, мења се образац 3А у образац 3Б и образац 6А у образац 6Б, а опет објављујете обрасце 3А и 6А. Молимо Вас да ово исправите како би понуду урадили на правим обрасцима.

Одговор 3:

Наручилац у Четвртој измени и допуни конкурсне документације исправља ову техничку грешку и доставља нове обраце 3Б и 6Б.

Питање 4:

Позиција 1.6. од чега је кровна конструкција која се демонтира и да ли је површина за обрачун по косини крова или по хоризонтали?

Одговор 4:

Наручилац брише позицију 1.6. и доставља Обрасце са том изменом.

Питање 5:

Позиција 2.1. Од чега се ради нова конструкција и зашто нису дати детаљи по којима се ради?

Одговор 6:

Наручилац брише позицију 2.1. и доставља Обрасце са том изменом.

Питање 6:

Позиција 2.2. Како исказати цену по комаду косника и греда ако је у тендеру дата укупна количина за све греде и коснике а не појединачно. Од ког дрвета су косници и које класе?

Одговор 6:

Цену за коснике исказати на начин предвиђен конкурсном документацијом, не за сваки посебно, већ збирно за све коснике, са и без ПДВ-а. Косници су од чамове грађе, при чему Наручилац не прецизира класу дрвета.

Питање 7:

Лимарски радови: која је дебљина лима за покривање олуке, опшивке и увале. Која је боја лима за наведене позиције?

Одговор 7:

Дебљина лима је 0,5 мм, у боји лима кровног покривача.

Питање 8:

Позиција избацивање шута са тавана , о каквом шуту се ради / кабаст, чврст или друго, појаснити описом, Тендером је предвиђена огромна количина шута, да ли се ради о грешци у количини или у јединици мере?

Одговор 8:

Наручилац је исправио техничку грешку у погледу количине у претходној измени и допуни конкурсне документације. Поменути шут настао је од разидавања оџака и претходне санације кровног покривача, а делом ће настати и прилоком радова на крову, различитог је облика и порекла.

Питање 9:

Какав је покривач код позиције 1.6 и да ли се врши покривање крова у позицији 2.1. јер у површини која се покрива лимом и црепом није ушла површина позиције 2.1.?

Одговор 9:

Наручилац брише позиције 1.6. и 2.1. а у позицијама 3.1. и 4.1. Наручилац прецизира тражене површине.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧИ ДОСТАВЕ ПОНУДЕ НА ИЗМЕЊЕНИМ ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОНУДУ НА ИЗМЕЊЕНОМ ОБРАСЦУ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ.

Овом изменом  Конкурсне документације Наручилац не мења рок за достављање понуда. Рок за подношење понуда је 30.01.2017.године у 10.00 часова. Отварање понуда биће одржано 30.01.2017. године у 10.15.часова.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

Контролисао:__________________

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Владан Аранђеловић

3Б.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. - НОВИ ОБРАЗАЦ , четврта измена-

1. Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде. Паушално | 1 комад |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прописима и регулативама | 1 комад |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са овожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |

2. Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 33 ком |
| 2.2. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна фолија. | 1083,43 m2 |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |
| 2.5. | Летвисање преко кровне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |

3. Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |
| 2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |

4. Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 25,00м3 |
| 5.2. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |

Начелник Службе за техничке послове                   ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Ненад Минчић	                                      		 Др Владан Аранђеловић

_____________________              			                         _______________________

6Б. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

- НОВИ ОБРАЗАЦ , четврта измена-

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности (Алкохолизам), редни број набавке 62/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

- Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде. Паушално | 1 комад |  |  |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прписима и регулативама | 1 комад |  |  |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са овожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 33 ком |  |  |
| 2.2. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |  |  |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна фолија. | 1083,43 m2 |  |  |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |  |  |
| 2.5. | Летвисање преко кровне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

- Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |  |  |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |  |  |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |  |  |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |  |  |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |  |  |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвозењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 25,00м3 |  |  |
| 5.2. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке  ___________________________.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. (1+2+3+4+5) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2017.год.

Понуђач

М. П.