СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/24 - 47

31.01.2017. године

Горња Топоница, Ниш

ШЕСТА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности, редни број јавне набавке 62/2016, Наручилац је примио Захтевe за додатним појашњењем конкурсне документације од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведене Захтеве, Наручилац даје следећа појашњења:

Питање 1:

Нема позиција за демонтажу постојеће громобранске инсталације као и израда нове громобранске инсталације и давање атеста.

Одговор:

Наручилац у оквиру Шесте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

Питање 2:

Нема позиција за монтажу и демонтажу скеле потребне за радове на крову и стрехи.

Одговор 2:

Наручилац није у образац понуде ставио позицију за монтажу и демонтажу скеле, јер оставља Извршиоцу радова да сам одлучи да ли ће користити скелу, ауто дизалицу, покретну скелу или нешто друго приликом извођења радова.

Питање 3:

Нема позиција за скидање даске којом је опшивена стреха и подашчан кров на одређеним деловима.

Одговор 3:

Наручилац у оквиру Шесте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

Питање 4:

Нема позиција за фарбање опшива стрехе од ОСБ плоча и косника и рогова.

Одговор 4:

Наручилац у оквиру Шесте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

Питање 5:

Није дата врста кровне фолије која се полаже преко ОСБ плоча.

Одговор 6:

У питању је паропропусна - водонепропусна фолија. Овај податак Наручилац уноси и у Обрасце који су дати у прилогу ове Измене.

Питање 6:

Није дата замена рогова и греда по м3 већ по комаду

Одговор 6:

Мера за ову позицију је 0,035 м3. Овај податак Наручилац уноси и у Обрасце који су дати у прилогу ове Измене.

Питање 7:

Није дат тип ограде за ограђивање градилишта.

Одговор 7:

У питању је ПВЦ ограда. Овај податак Наручилац уноси и у Обрасце који су дати у прилогу ове Измене.

Питање 8:

Дати рок за извођење радова се мора променити због нових позиција најмање на 35 дана.

Одговор 8:

Наручилац продужава рок за извођење радова на 30 ДАНА, и овај податак Наручилац уноси и у Обрасце који су дати у прилогу ове Измене.

Питање 9:

Ко обезбеђује градилишну струју и објекат за смештај опреме, алата и пресвлачење радника?

Одговор 9:

Наручилац обезбеђује све наведене ставке.

Питање 10.

Демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације, да ли се изводе ови радови и уколико се изводе, потребно је предвидети их у предмеру.

Одговор 10.

Да, наведени радови се изводе, и Наручилац у оквиру Шесте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

Питање 11.

Да ли је потребно извршити заштиту дрвених косника и ОСБ плоче за доње стране на делу стрехе? Ако се ови радови изводе, предвидети их у предмеру.

Одговор 11:

Потребно је извршити наведене радове, и Наручилац у оквиру Шесте измене и допуне доставља у прилогу овог документа тражене позиције.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧИ ДОСТАВЕ ПОНУДЕ НА ИЗМЕЊЕНИМ ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ (обрасци 3В и 6В).

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОНУДУ НА ИЗМЕЊЕНОМ ОБРАСЦУ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ.

У складу са Петом изменом и допуном конкурсне документације,редни број 04-I/24-43 од 27.01.2017. Наручилац одређује рок за подношење понуда за 09.02.2017. године до 10.00 часова.

Отварање понуда биће одржано 09.02.2017. године у 10.15.часова.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Владан Аранђеловић

3В.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. - НОВИ ОБРАЗАЦ , шеста измена-

1. Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде ОД ПВЦ МАТЕРИЈАЛА. Паушално | 1 комад |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прописима и регулативама | 1 комад |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са одвожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |
| 1.6. | Демонтажа дотрајалих дасака са површине стрехе и дела крова под ондолине покривачем | 461,42м2 |
| 1.7. | Демонтажа постојеће громобранске траке у кровној равни и каснија монтажа исте са прибављањем атеста о исправности након монтаже | 148м1 |
| 1.8.. | Демонтажа постојећих држача траке у делу крова покривеног лимом и набавка и замена истих потпорама за лим | 40 ком |

2. Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 0,035м3 |
| 2.2. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна паропропусна - водонепропусна фолија. | 1083,43 m2 |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне паропропусне - водонепропусне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |
| 2.5. | Летвисање преко кровне паропропусне - водонепропусне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |

3. Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |
| 2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |

4. Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Заштитно премазивање косника и ОСБ плоча у делу стрехе заштитном фарбом - сандолином у три слоја | 158м2 |
| 5.2. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 25,00м3 |
| 5.3. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |

Начелник Службе за техничке послове      ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Ненад Минчић	                               	    Др Владан Аранђеловић

_____________________              	                         _______________________

6В. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

- НОВИ ОБРАЗАЦ , шеста измена-

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Израда лименог крова на згради Одељења за болести зависности (Алкохолизам), редни број набавке 62/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

- Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање градилишта и постављање градилишне ограде ОД ПВЦ МАТЕРИЈАЛА. Паушално | 1 комад |  |  |
| 1.2. | Израда и постављање градилишне табле у свему према важећим прописима и регулативама | 1 комад |  |  |
| 1.3. | Демонтажа постојећег кровног покривача од црепа са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 780,01 м2 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа постојећег кровног покривача од ондолине са све летвама и одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 303,42 м2 |  |  |
| 1.5. | Демонтажа постојећих олучних хоризонтала и верикала са одвожењем истих на локацију по избору инвеститора удаљености до 5 км. | 290,46 м1 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа дотрајалих дасака са површине стрехе и дела крова под ондолине покривачем | 461,42м2 |  |  |
| 1.7. | Демонтажа постојеће громобранске траке у кровној равни и каснија монтажа исте са прибављањем атеста о исправности након монтаже | 148м1 |  |  |
| 1.8.. | Демонтажа постојећих држача траке у делу крова покривеног лимом и набавка и замена истих потпорама за лим | 40 ком |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке без ПДВ-а ___________________________.

Укупна вредност понуде за ставке са ПДВ-ом ___________________________.

- Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Замена дотрајалих косника и греда: 1. косник 14x12x7m - 3 ком 2. косник 14x12x5.8m - 4 ком 3. косник 14x12x4m - 6 ком 4. косник 14x12x1.3m - 8 ком 5. косник 20x16x5.8m - 3 ком 6. косник 20x16x7m - 6 ком 7. греда столице 16x16x3.3m - 3 ком | 0,035м3 |  |  |
| 2.2. | Делимично оштећене греде премостити фоснама 20x5 cm у потребној дужини на начин да се греда двострано фиксира фоснама, и причврсти завртњима f16 , максимално 10м | 10м |  |  |
| 2.3. | Подашчавање кровне конструкције ОСБ плочама дебљине 11 мм, преко којих долази кровна паропропусна - водонепропусна фолија. | 1083,43 m2 |  |  |
| 2.4. | Двоструко летвисање преко ОСБ плоча и кровне паропропусне - водонепропусне фолије за постављање црепа. | 780,01 m2 |  |  |
| 2.5. | Летвисање преко кровне паропропусне - водонепропусне фолије за постављање тер лима преко ОСБ плоча и кровне фолије | 303,42 m2 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке без ПДВ-а ___________________________.

Укупна вредност понуде за ставке са ПДВ-ом __________________________.

3.Кровопокривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Покривање крова Континентал Луx црепом. | 780,01 m2 |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање слемено-гребених елемената крова. Елементе постављати у продуженом малтеру, саставе обрусити. | 125,60 m1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке без ПДВ-а ___________________________.

Укупна вредност понуде за ставке са ПДВ-ом __________________________.

- Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Покривање крова лимом ТП 35/200 са свим везивним материјалом и слеменом опшивком. | 303,42 м2 |  |  |
| 4.2. | Израда и монтажа олучних хоризонтала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима. | 177,06 м1 |  |  |
| 4.3. | Израда и монтажа олучних вертикала од пластифицираног лима димензија 14 x 14 цм са поцинковним носачима са свим кривинама и скретањима. | 113,40 м1 |  |  |
| 4.4. | Израда и монтажа самплеха на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм | 103,85 м1 |  |  |
| 4.5. | Опшивање грбина и слемена ливеног крова, као и на спојевима лима са црепом, лимом РШ 60 цм. | 103,85 м1 |  |  |
| 4.6. | Опшивање кровних увала лимом РШ 60 цм. | 32,40 м1 |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке без ПДВ-а ___________________________.

Укупна вредност понуде за ставке са ПДВ-ом__________________________.

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Заштитно премазивање косника и ОСБ плоча у делу стрехе заштитном фарбом - сандолином у три слоја | 158м2 |  |  |
| 5.2. | Избацивање шута са тавана преко специјалног канала са одвожењем шута са градилишта на депонију удаљености до 5 км. | 25,00м3 |  |  |
| 5.3. | Чишћење градилишта и враћање у предходно стање. | Паушално |  |  |

Укупна вредност понуде за ставке без ПДВ-а___________________________.

Укупна вредност понуде за ставке са ПДВ-ом ___________________________.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. (1+2+3+4+5) |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. (1+2+3+4+5) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2017.год.

Понуђач

М. П.