Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Број: 03-I/11-495

Датум 16.08.2017.године

Горња Топоница

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Замена кровног покривача  на објекту  Служба форензичке психијатрије, редни број јавне набавке 32/2017,

Конкурсна документација бр. 03-I/11-487 од 09.08.2017. године

I

Мења се део 3. "Врста техничке карактеристике квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге",  на следећи начин:

3.А ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет: Замена кровоног покривача на објекту Службе форензичке психијатрије

Локација: К.П. 442/1 (објекат 11) КО Горња Топоница

Постојеће стање: Објекат је спратности Су + П + 1 габарита 38,26 x 17,80 м.Постојећи  кров је на четири воде.

- Припремни радови- радови на рушењу

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Демонтажа и уклањање громобранских Fe-Zn трака са кровних равни. Громобранску траку пажљиво спустити и сложити на градилишну депонију по налогу инвеститора.. | 130,00 м |
| 1.2. | Демонтажа кровног покривача од ондолине плоча. Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине | 870,00м2 |
| 1.3. | Демонтажа слемена ондулина. Слемена пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 слемена и грбина.. | 72,00 м2 |
| 1.4. | Демонтажа хоризонталних висећих олука до олучних верикала, као и скидање кука од поцинскованог флаха. Олучне вертикале демонтирати, пажљиво спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу | 118,00 м |
| 1.5. | Демонтажа чеоне (даске) стрехе. Опшивку стрехе пажљиво демонтирати, спустити и очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Обрачун по м стрехе. | 118,00 м |
| 1.6. | Демонтажа опшивке димњака. Опшивку демонтирати, упаковати, и одложити на градилишну депонију Обрачун по м2 стрехе. | 3,68 м |
| 1.7. | Демонтажа вентилационе капе. Опшивку демонтирати, сложити на градилишну депонију. Обрачун по комаду вентилационе капе | 2 комада |

- Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Набавка и уградња чеоне даске на стрехи. Опшивку стрехе пажљиво монтирати и уклопити у постојећи габарит конструкције Обрачунатои по м стрехе | 118,00 м |
| 2.2. | Израда и уградња дрвених штафни димензија 4,8 /8,0 цм попречно на правац пада крова за покривање крова ТР лимом | 2,5 м3 |

3. Покривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покривање крова нагиба 30 степени ребрастим челичним поцинкованим пластифицираним лимом ТР 35/200 /0,6 на дрвеној потонструкцији. Ценом обухваћена набавка и монтажа ТР лима, готових слемењача и снегобрана . Обрачун по м2 косе површине кровне равни. | 870 m2 |

4. Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Израда и уградња хоризонталних висећих олука поцинкованим лимом d = 0,6 мм у паду према олучној вертикали причвршћивањем за кров кукама од поцинкованог флаха. Лим подвући под кровни покривач. Обрачун по м. | 118,00 |
| 4.2. | Монтажа опшивке димњака . Опшивку урадити према димензијама димњака, лим подвући испод кровног покривача. Обрачун по м. | 3,68 м |
| 4.3. | Набавка и монтажа вентилационих капа. Опшивку урадити према димензијама ранијих вентилационих капа, лим подвући испод кровног покривача. | 2 ком |

5. Остали радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Поновна монтажа громобранских Fe-Zn трака по ободу новоизграђеног крова и атестирање уграђене инсталације. Обрачун по м. | 130 м |
| 5.2. | Набавка, испорука и монтажа потпора - носача громобранских трака за лимени кров | 65 ком |
| 5.3 | Набавка, испорука и монтажа укрсних елемената- комада 58х58 SRPSN B4 936/ III за настављање кровног дела громобранске мреже са вертикалама. Обрачун по комаду | 9 ком |

Начелник Службе за техничке послове                         В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Ненад Минчић	                                                 др Милан Станојковић

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива.

Понуђач се обавезује да изврши радове по налогу за извршење, у року који не може бити дужи од  30 дана од дана увођења у посао

II

Наведеном изменом мења се и Образац понуде за Партију 1.

Понуду обавезно доставити на новом обрасцу понуде који је саставни део ове измене и допуне.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова - Замена кровног покривача  на објекту Службе форензичке психијатрије, редни број јавне набавке 32/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

1.Припремни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Демонтажа и уклањање громобранских Fe-Zn трака са кровних равни. Громобранску траку пажљиво спустити и сложити на градилишну депонију по налогу инвеститора.. | 130,00 м |  |  |
| 1.2. | Демонтажа кровног покривача од ондолине плоча. Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине | 870,00м2 |  |  |
| 1.3. | Демонтажа слемена ондулина. Слемена пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 слемена и грбина.. | 72,00 м2 |  |  |
| 1.4. | Демонтажа хоризонталних висећих олука до олучних верикала, као и скидање кука од поцинскованог флаха. Олучне вертикале демонтирати, пажљиво спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу | 118,00 м |  |  |
| 1.5. | Демонтажа чеоне (даске) стрехе. Опшивку стрехе пажљиво демонтирати, спустити и очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу. Обрачун по м стрехе. | 118,00 м |  |  |
| 1.6. | Демонтажа опшивке димњака. Опшивку демонтирати, упаковати, и одложити на градилишну депонију Обрачун по м2 стрехе. | 3,68 м |  |  |
| 1.7 | Демонтажа вентилационе капе. Опшивку демонтирати, сложити на градилишну депонију. Обрачун по комаду вентилационе капе | 2 комада |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

2.Тесарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Набавка и уградња чеоне даске на стрехи . Опшивку стрехе пажљиво монтирати и уклопити у постојећи габарит конструкције Обрачунатои по м стрехе | 118,00 м2 |  |  |
| 2.2. | Израда и уградња дрвених штафни димензија 4,8 /8,0 попречно на правац пада крова за покривање крова ТР лимом | 2,5 м3 |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

3.Покривачки радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Покривање крова нагиба 30 степени ребрастим челичним поцинкованим пластифицираним лимом ТР 35/200 /0,6 на дрвеној потонструкцији. Ценом обухваћена набавка и монтажа ТР лима, готових слемењача и снегобрана . Обрачун по м2 косе површине кровне равни. | 870 m2 |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

4.Лимарски радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Израда и уградња хоризонталних висећих олука поцинкованим лимом d = 0,6 мм у паду према олучној вертикали причвршћивањем за кров кукама од поцинкованог флаха. Лим подвући под кровни покривач. Обрачун по м. | 118,00 |  |  |
| 4.2. | Монтажа опшивке димњака . Опшивку урадити према димензијама димњака , лим подвући испод кровног покривача. Обрачун по м. | 3,68 м |  |  |
| 4.3. | Набавка и монтажа вентилационих капа. Опшивку урадити према димензијама ранијих вентилационих капа, лим подвући испод кровног покривача. | 2 ком |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

5. Завршни радови

| Редни број | Опис | Количина по јединици мере | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Поновна монтажа громобранских Fe-Zn трака по ободу новоизграђеног крова и атестирање уграђене инсталације. Обрачун по м. | 130 м |  |  |
| 5.2. | Набавка и успорука потпора - носача громобранских трака за лимени кров | 65 ком |  |  |
| 5.3 | Набавка, испорука и монтажа укрсних елемената- комада 58х58 SRPSN B4 936/ III за настављање кровног дела громобранске мреже са вертикалама. Обрачун по комаду | 9 ком |  |  |

Укупна вредност   ___________________________ без ПДВ-а.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. (1+2+3+4+5) |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. (1+2+3+4+5) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2017.год.

Понуђач

М. П.					___________________