Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/10-333

17.04.2018. године

Горња Топоница, Ниш

- Измена и допуна конкурсне документације бр. 03-I/10- 301 од   03.04.2018. године

У отвореном поступку јавне набавке добара – Столарија, редни број јавне набавке 22/2018, Наручилац мења конкурсну документацију бр. 03-I/10-301 од 03.04.2018. године, на следећи начин:

- Oбразц 3 (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин и спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.), мења се на  позицији  I - 08;

| I - 08 | Израда и постављање застакљених једнокрилних алуминијумских врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити армираним стаклом 6+12+6 и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. У цену је урачуната обрада шпалетни око отвора. Обрачун по комаду врата. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | димензија врата 110/205 | 1 | комад |
|  | димензија врата 100/150 | 1 | комад |

- У складу са изменом из ст.1 мења се и Образац понуде бр.6, у делу позиције I - 08;

- Како би понуђачи могли да доставе одговарајућу и  прихватљиву понуду наручилац допуњује конкурсну документацију тако што додаје скице врата и прозора;

- Oвим путем обавештавам потенцијалне понуђаче, да дана 23.04.2018. године од 12:00 часова могу извршити увид на објекту који је предмет јавне набавке.

- У складу са наведеним изменама Наручилац објављује пречишћен текст конкурсне документације.

Понуду обавезно доставити на новом образцу конкурсне документације, који ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

- Наручилац продужава рок за достављање понуда.

Нови рок за подношење понуда је 26.04.2018.године до 12 часова, а отварање понуда обавиће се истог дана у 12.15 у Великој Сали зграде Управе у седишту Наручиоца.

| ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |  |
| --- | --- |
| Ненад Минчић, начелник Службе за техничке послове |  |
| Миодраг Крстић, Главни мед. техничар Одсека центалне психосоциорахабилитације |  |
| Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

_____________________