Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/11-564

27.05.2019 године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

У отвореном поступку јавне набавке радова - Реновирање зграде "Хостела", редни број јавне набавке 22/2019, Наручилац мења конкурсну документацију, након постављених питања, на следећи начин;

1. ПИТАЊЕ: Молимо Вас, да појасните по питању ЈН 22/2019 реновирање зграде "Хостела":

1. позиција IV-1, IV-2, плочице:димензија

2. позиција V-1, ширина и дужина прагова

3. позиција VI-1, није дефинисано да ли испод бродског пода остаје постојећа даска на постојећој дрвеној конструкцији, или се поставља нова преко постојеће дрвене конструкције.

1. ОДГОВОР: IV-1 - 33x33 cm димензије подних плочица.

IV-2 - 40x25 cm  димензије зидних плочица.

V-1- 3 прага 0,5x1,20 m, 4 прага 0,5x0,86 m, 1 праг 0,33x1,20 m,

5 прага  0,33x0,86 m, 3 прага 0,2x0,86 m

На позицији VI-1 поставља се нова даска преко постојеће дрвене конструкције, после демонтаже постојеће.

2. ПИТАЊЕ: Да ли је услов да остане аутентичан оков на унутрашњим вратима с обзиром да покретни делови, односно крила имају фиксне шарке и са њима је јако тешко ампасовати столарију.

У тендерској документацији је наведено да се браве замене по узору на постојеће, док за шарке ништа није наведено.

2. ОДГОВОР: Потребно је поставити нове шарке по узорку или одговарајуће.

У складу са постављеним питањима, Наручилац мења Конкурсну документацију бр. 03-I/11-534 од 15.05.2019. године у делу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет количина и опис добара радова или услуга, начин спровођења контроле, и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара евентуалне додатне услуге и сл., и измењени образац број 3А доставља у прилогу ове измене, који је објављен на Порталу и интернет страници Наручиоца

Мења се и образац 6, неопходно је да сви понуђачи доставе своје понуде на  нoвом обрасцу понуде број  6А, који доставља у прилогу ове измене, који је објављен на Порталу и интернет страници Наручиоца

Понуду доставити на новом обрасцу понуде број 6А, како би иста била прихватљива.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Наручилац овом изменом и допуном продужава  рок за подношење понуда.

Рок за подношење понуда је 04.06.2019. године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће дана 04.06.2019. годиине у 10:15 у згради управе Болнице.

| Р. бр. | САСТАВ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Марија Шундрић, Руководилац послова инвестиционог / техничког одржавања |
| 2. | Члан | Ивица Павловић, главни техничар специјалне болнице |
| 3. | Члан | Ана Ђелић Здравковић, Службеник за јавне набавке |

В.Д. Директора Болнице

др Милан Станојковић

_______________________

3A. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ОПИС РАДОВА

|  | Опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Припремни радови |  |  |
| I-1 | Разбијање бетонског тротоара по обиму објекта дебљине 10цм, извести са скидањем подлоге . Шут прикупити , склонити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 200 |
| I-2 | Обијање керамичких плочица са унутрашњих зидова у мокрим чворовима објекта заједно са малтером. Плочице пажљиво обити са малтером до опеке и очистити површину опеке .Шут прикупити склонити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 30 |
| I-3 | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова објекта. Пажљиво обити малтер и очистити површину зида . Шут прикупити склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 70 |
| I-4 | Делимично стругање завршног слоја у виду боје са плафона и зидова . На местима где су плафон и зидови видно поткоружени, испуцали или покривени влагом пажљиво огулити завршни слој . Шут прикупити, склонити на привремену депонију коју одреди инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене или стругане површине. | м2 | 400 |
| I-5 | Демонтажа постојећег бродског пода до носећих греда. Пажљиво скидање бродског пода са слепим подом, штафнама и слојем песка заједно са лајснама до носећих греда. Све демонтирано склонити на привремену депонију коју одреди инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 демонтиране површине. | м2 | 300 |
| I-6 | Демонтажа дрвених прагова. Прагове пажљиво скинути и одложити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м1 демонтираног прага. | м1 | 25 |
| I-7 | Демонтажа ламината.Уклонити ламинат из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. | м2 | 60 |
| I-8 | Демонтажа ПВЦ подова.Уклонити дотрајале и оштећене винил подове и винас плоче из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под и скинути све постојеће лајсне са пода . Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. | м2 | 40 |
| II | Зидарски радови |  |  |
| II-1 | Набацивање цементног шприца преко унутрашњих зидних површина цементним млеком са додатком оштрог просејаног песка 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Обрачун по м2 шприцане површине. | м2 | 50 |
| II-2 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја, на деловима унутрашњих зидова где је претходно обијен поткоружени малтер. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 70 |
| II-3 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја са припремом за уградњу зидних плочица. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 50 |
| II-4 | Израда тротоара . Израда нових тротоара ширине 120цм са бочних а 200цм са предње и задње стране и дебљине 10цм, са падом од 1,5% од армираног бетона марке МБ30, са серклажима укупне димензије 10/30цм преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10цм на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RФ10 на размаку од 20-30цм дубине анкеровања 15цм , укупне дужине анкера 30цм , тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 и бетонирати. Предвидети код свих олучних вертикала гајгере за одвођење атмосферске воде. Горњу површину стазе обрадити и загладити и неговати бетон. Обрачун по м2 | м2 | 200 |
| III | Изолатерски радови |  |  |
| III-1 | Наношење хидроизолације на поду и зидовима у мокрим чворовима. Пре лепљења керамичких плочица потребно је нанети хидроизолацију "SIKA" или "CERESIT" или одговарајући на поду и на зидовима до висине 20цм . | м2 | 15 |
| IV | Керамичарски радови |  |  |
| IV-1 | Набавка и уградња подних керамичких плочица. Плочице I класе, дим. 33x33 cm, "Тоза Марковић" или одговарајуће,у белој или сивој боји, на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Након уградње керамику фуговати . Избор плочица је на инвеститору а у односу на понуђене примерке извођача. Полагање извести равно. Обрачун по м2 | м2 | 12 |
| IV-2 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица. Плочице I класе, дим 40x25 cm, "Тоза Марковић" или одговарајуће, на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Након уградње керамику фуговати . . Избор плочица је на инвеститору а у односу на понуђене примерке извођача Полагање извести равно. Обрачун по м2 | м2 | 50 |
| V | Столарски радови |  |  |
| V-1 | Израда и постављање прагова од буковог дрвета. Дрво за прагове мора бити суво, без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафима са типловима. Обрачун по м1. 3 прага 0,5x1,20 m, 4 прага 0,5x0,86 m, 1 праг 0,33x1,20 m, 5 прага 0,33x0,86 m, 3 прага 0,2x0,86 m | м1 | 30 |
| V-2 | Демонтажа, репарација и поновна монтажа дрвених врата и портала. Постојећа дрвена врата прегледати и ампасовати, са врата и довратника (штокова) скинути све наслаге до чистог дрвета. Чишћење извршити хемијским и физичким путем пажљиво да се дрво не и профилација не оштете и дрво не промени боју. По потреби китовати. Оштећене делове по узору на постојеће пажљиво заменити новим од по могућности исте врсте дрвета. Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити и бојити лазурном бојом по избору инвеститора, три пута са додатком лака. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и дихтује. Постојећу браву и шарке заменити новим по узорку или одговарајућу, на постојећу и испоручити са два кључа. Обрачун по ком врата. | 3.60х3.20 ком 1.20х2.34 ком 0.90х2.05 ком | 2 4 11 |
| VI | Подополагачки радови |  |  |
| VI-1 | Постављање пода Ригипс / Ригиплан суви естрих системом. На постојећој дрвеној конструкцији, са које је претходно скинут комплетан бродски под, поставити нову даску преко које иде ПВЦ фолија са преклопима од 20 цм која се на саставима лепи, по ободу поставити изолациону траку дебљине 10 мм а ширине 100 мм. Преко тога нанети суви насип за изравњавање од гранулационих зрна која се равнају летвом. Након чега се поставља први слој Ригипан или одговарајуће плоче. Састављају се без лепљења самим налегањем са помаком попречних спојница за 20 цм, да би се избегло преламање спојница. Други слој Ригипан плоча или одговарајућих се поставља у Ригипс лепак или одговарајући, за суви естрих управно на смер основних плоча са помаком спојница за 20 цм да би се избегло преклапање спојница, преко кога ће касније бити постављен ПВЦ под. Обрачун по м2 | м2 | 300 |
| VI-2 | Набавка прајмера и премазивање подлоге прајмером за слабо упијајуће подлоге UZIN PE370 или одговрајући, истог или бољег квалитета. Обрачун по м2 | м2 | 400 |
| VI-3 | Набавка материјала и ливење саморазливајуће цементне масе за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини не мањој од 3 mm по целој површини UZIN NC 160 или одговарајући , истог или бољег квалитета. Обрачун по м2 | м2 | 400 |
| VI-4 | Након сушења (2% влаге) брушење и усисавање постављене равнајуће масе | м2 | 400 |
| VI-5 | На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24 h | м2 | 400 |
| VI-6 | Набавка, транспорт и испорука пода, украјање и лепљење ПВЦ подне облоге, еколошким дисперзионим лепком UZIN KE 478 или одговарајући за ПВЦ подне облоге, са фрезовањем и варењем спојева одговарајућом електродом, у боји пода. Карактеристике пода – хомогени пвц под, класе 34 – 43, укупне дебљине 2,00mm, ширина ролне 2,00m, укупне тежине до 2800g/m², абразивне групе T≤2,00 mm/m³, ватроотпорности Bfl S1,са PUR заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средсава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2 KV,редукција звука +4dB, чисте собе - тест ASTM F24 F51 класа A,ISO 14644-1 ISO class 4 или одговарајући . Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 cm Вишкове екелтрода сасећи и довести у идеалну раван са подом. У цену постављеног пода – хоризонтална пројекција, урачунати холкер у висини 10 cm . У висини холкера поставити ПВЦ завршну капу у боји пода. Прелазе обезбедити алуминијумским лајснама. Обрачун по м2. | м2 | 400 |
| VII | Молерско фарбарски радови |  |  |
| VII-1 | Глетовање зидова и плафона. На местима где је било већих пукотина или је плафон поново малтерисан, обавезно ставити у зависности од простирања пукотине бадаж траку или стаклену мрежицу . Обрачун по м2. | м2 | 1600 |
| VII-2 | Премазивање зидова и плафона подлогом и фарбање полудисперзивним бојама у два слоја, по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 1600 |
| VII-3 | Премазивање зидова акрилном водоперивом бојом након нанешене подлоге, у висини 170цм , по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 600 |
| VIII | Остали радови |  |  |
| VIII-1 | Одвоз шута. Сав материјал са привремене депоније прикупити утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 шута мереног на камиону. | м3 | 60 |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

6А. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

РЕНОВИРАЊЕ ЗГРАДЕ "ХОСТЕЛА",

редни број јавне набавке 22/2019

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

|  | Опис позиције | јединица мере | количина | Назив произвођа-ча и назив понуђеног производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Припремни радови |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | Разбијање бетонског тротоара по обиму објекта дебљине 10цм, извести са скидањем подлоге . Шут прикупити , склонити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 200 |  |  |  |  |  |
| I-2 | Обијање керамичких плочица са унутрашњих зидова у мокрим чворовима објекта заједно са малтером. Плочице пажљиво обити са малтером до опеке и очистити површину опеке .Шут прикупити склонити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 30 |  |  |  |  |  |
| I-3 | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова објекта. Пажљиво обити малтер и очистити површину зида . Шут прикупити склонити на привремену депонију до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 70 |  |  |  |  |  |
| I-4 | Делимично стругање завршног слоја у виду боје са плафона и зидова . На местима где су плафон и зидови видно поткоружени, испуцали или покривени влагом пажљиво огулити завршни слој . Шут прикупити, склонити на привремену депонију коју одреди инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 обијене или стругане површине. | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| I-5 | Демонтажа постојећег бродског пода до носећих греда. Пажљиво скидање бродског пода са слепим подом, штафнама и слојем песка заједно са лајснама до носећих греда. Све демонтирано склонити на привремену депонију коју одреди инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м2 демонтиране површине. | м2 | 300 |  |  |  |  |  |
| I-6 | Демонтажа дрвених прагова. Прагове пажљиво скинути и одложити на привремену депонију коју одређује инвеститор, до одвоза на градску депонију. Обрачун по м1 демонтираног прага. | м1 | 25 |  |  |  |  |  |
| I-7 | Демонтажа ламината.Уклонити ламинат из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под и скинути све постојеће лајсне са пода. Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. | м2 | 60 |  |  |  |  |  |
| I-8 | Демонтажа ПВЦ подова.Уклонити дотрајале и оштећене винил подове и винас плоче из просторија у којима се треба постављати ПВЦ под и скинути све постојеће лајсне са пода . Подлогу очистити од прашине и изнети отпад ван објекта. | м2 | 40 |  |  |  |  |  |
| II | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| II-1 | Набацивање цементног шприца преко унутрашњих зидних површина цементним млеком са додатком оштрог просејаног песка 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Обрачун по м2 шприцане површине. | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
| II-2 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја, на деловима унутрашњих зидова где је претходно обијен поткоружени малтер. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 70 |  |  |  |  |  |
| II-3 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером размере 1:3 у два слоја са припремом за уградњу зидних плочица. Омалтерисане површине морају бити равне без прелома и таласа. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
| II-4 | Израда тротоара . Израда нових тротоара ширине 120цм са бочних а 200цм са предње и задње стране и дебљине 10цм, са падом од 1,5% од армираног бетона марке МБ30, са серклажима укупне димензије 10/30цм преко слоја испланираног и збијеног шљунка дебљине 10цм на претходно очишћеној и збијеној здравици. Тротоар анкеровати за постојећи објекат ребрастом арматуром RФ10 на размаку од 20-30цм дубине анкеровања 15цм , укупне дужине анкера 30цм , тротоар армирати мрежастом арматуром Q131 и бетонирати. Предвидети код свих олучних вертикала гајгере за одвођење атмосферске воде. Горњу површину стазе обрадити и загладити и неговати бетон. Обрачун по м2 | м2 | 200 |  |  |  |  |  |
| III | Изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| III-1 | Наношење хидроизолације на поду и зидовима у мокрим чворовима. Пре лепљења керамичких плочица потребно је нанети хидроизолацију "SIKA" или "CERESIT" или одговарајући на поду и на зидовима до висине 20цм . | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
| IV | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 | Набавка и уградња подних керамичких плочица. Плочице I класе, дим. 33x33 cm, "Тоза Марковић" или одговарајуће,у белој или сивој боји, на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Након уградње керамику фуговати . Избор плочица је на инвеститору а у односу на понуђене примерке извођача. Полагање извести равно. Обрачун по м2 | м2 | 12 |  |  |  |  |  |
| IV-2 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица. Плочице I класе, дим 40x25 cm, "Тоза Марковић" или одговарајуће, на осушен слој хидроизолације полагати у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Након уградње керамику фуговати . . Избор плочица је на инвеститору а у односу на понуђене примерке извођача Полагање извести равно. Обрачун по м2 | м2 | 50 |  |  |  |  |  |
| V | Столарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| V-1 | Израда и постављање прагова од буковог дрвета. Дрво за прагове мора бити суво, без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафима са типловима. Обрачун по м1. 3 прага 0,5x1,20 m, 4 прага 0,5x0,86 m, 1 праг 0,33x1,20 m, 5 прага 0,33x0,86 m, 3 прага 0,2x0,86 m | м1 | 30 |  |  |  |  |  |
| V-2 | Демонтажа, репарација и поновна монтажа дрвених врата и портала. Постојећа дрвена врата прегледати и ампасовати, са врата и довратника (штокова) скинути све наслаге до чистог дрвета. Чишћење извршити хемијским и физичким путем пажљиво да се дрво не и профилација не оштете и дрво не промени боју. По потреби китовати. Оштећене делове по узору на постојеће пажљиво заменити новим од по могућности исте врсте дрвета. Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити и бојити лазурном бојом по избору инвеститора, три пута са додатком лака. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и дихтује. Постојећу браву и шарке заменити новим по узорку или одговарајућу, на постојећу и испоручити са два кључа. Обрачун по ком врата. | 3.60х3.20 ком 1.20х2.34 ком 0.90х2.05 ком | 2 4 11 |  |  |  |  |  |
| VI | Подополагачки радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-1 | Постављање пода Ригипс / Ригиплан суви естрих системом. На постојећој дрвеној конструкцији, са које је претходно скинут комплетан бродски под, поставити нову даску преко које иде ПВЦ фолија са преклопима од 20 цм која се на саставима лепи, по ободу поставити изолациону траку дебљине 10 мм а ширине 100 мм. Преко тога нанети суви насип за изравњавање од гранулационих зрна која се равнају летвом. Након чега се поставља први слој Ригипан или одговарајуће плоче. Састављају се без лепљења самим налегањем са помаком попречних спојница за 20 цм, да би се избегло преламање спојница. Други слој Ригипан плоча или одговарајућих се поставља у Ригипс лепак или одговарајући, за суви естрих управно на смер основних плоча са помаком спојница за 20 цм да би се избегло преклапање спојница, преко кога ће касније бити постављен ПВЦ под. Обрачун по м2 | м2 | 300 |  |  |  |  |  |
| VI-2 | Набавка прајмера и премазивање подлоге прајмером за слабо упијајуће подлоге UZIN PE370 или одговрајући, истог или бољег квалитета. Обрачун по м2 | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| VI-3 | Набавка материјала и ливење саморазливајуће цементне масе за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини не мањој од 3 mm по целој површини UZIN NC 160 или одговарајући , истог или бољег квалитета. Обрачун по м2 | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| VI-4 | Након сушења (2% влаге) брушење и усисавање постављене равнајуће масе | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| VI-5 | На тако припремљеној подлози пружене ролне пвц пода оставити да одстоје 24 h | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| VI-6 | Набавка, транспорт и испорука пода, украјање и лепљење ПВЦ подне облоге, еколошким дисперзионим лепком UZIN KE 478 или одговарајући за ПВЦ подне облоге, са фрезовањем и варењем спојева одговарајућом електродом, у боји пода. Карактеристике пода – хомогени пвц под, класе 34 – 43, укупне дебљине 2,00mm, ширина ролне 2,00m, укупне тежине до 2800g/m², абразивне групе T≤2,00 mm/m³, ватроотпорности Bfl S1,са PUR заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средсава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2 KV,редукција звука +4dB, чисте собе - тест ASTM F24 F51 класа A,ISO 14644-1 ISO class 4 или одговарајући. Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 cm Вишкове екелтрода сасећи и довести у идеалну раван са подом. У цену постављеног пода – хоризонтална пројекција, урачунати холкер у висини 10 cm . У висини холкера поставити ПВЦ завршну капу у боји пода. Прелазе обезбедити алуминијумским лајснама. Обрачун по м2. | м2 | 400 |  |  |  |  |  |
| VII | Молерско фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VII-1 | Глетовање зидова и плафона. На местима где је било већих пукотина или је плафон поново малтерисан, обавезно ставити у зависности од простирања пукотине бадаж траку или стаклену мрежицу . Обрачун по м2. | м2 | 1600 |  |  |  |  |  |
| VII-2 | Премазивање зидова и плафона подлогом и фарбање полудисперзивним бојама у два слоја, по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 1600 |  |  |  |  |  |
| VII-3 | Премазивање зидова акрилном водоперивом бојом након нанешене подлоге, у висини 170цм , по упутству произвођача а у боји по жељи инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 600 |  |  |  |  |  |
| VIII | Остали радови |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII-1 | Одвоз шута. Сав материјал са привремене депоније прикупити утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 шута мереног на камиону. | м3 | 60 |  |  |  |  |  |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом. |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2019. год.

Понуђач

М. П.			 	    _________________