ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Поправка фасаде, тротоара и постављање олука на згради „ Спортска хала “,

редни број јавне набавке 37/2020

|  | Опис позиције | јединица мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Припремни радови |  |  |  |  |  |
| I-01 | Рушење постојећег тротоара око објекта. Постојеће тротоаре срушити, шут одложити на привремену депонију у близини објекта до одвожења на градску депонију. Одвоз шута урачунати у цену. | м2 | 64 |  |  |  |
| I-02 | Скидање поткоруженог малтера са фасадних зидова. Поткоружене површине очистити, шут одложити на привремену депонију у близини објекта до овожења на градску депонију. Одвоз шута урачунати у цену. | м2 | 100 |  |  |  |
| I-03 | Пажљива демонтажа постојеће громобранске траке. Демонтирати громобранску инсталацију и складиштити на месту које одреди Инвеститор, до поновног враћања на објекат. 90% постојеће громобранске инсталације се задржава. | пауш | 1 |  |  |  |
| II | Фасадерски радови |  |  |  |  |  |
| II - 01 | Малтерисање обијених површина на фасадним зидовима продужним малтером. | м2 | 100 |  |  |  |
| II - 02 | Набавка и постављање термоизолационих плоча на фасадне зидове. Камену фасадну вуну дебљине 10цм, класе негоривости А1 и топлотне проводљивости л=0,039W/мК, поставити као термо и звучну изолацију преко грађевинског лепка пре чега прво на постојећи зид нанети подлогу за лепљење . Плоче причврстити типловањем са 5 типла по плочи. На плоче нанети први слој лепка преко кога се поставља и утисне стакласта мрежица са преклопом од 10 цм а затим нанети и други слој лепка и фино загладити да се не види мрежа. Преко другог слоја лепка нанети подлогу за наношење акрила која треба тако да одстоји 12 ч. а затим нанети и сам акрил у дебљини 2 мм а у боји по жељи инвеститора. У цену урачунати рад, сав потребан материјал као и радну скелу. | м2 | 630 |  |  |  |
| III | Лимарски радови |  |  |  |  |  |
| III-01 | Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине РШ25цм, ширине олука 10цм и дебљине 0,55мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком од 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25х5мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4мм на размаку до 80цм. | м1 | 84 |  |  |  |
| III-02 | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине РШ40цм Ф12цм, дебљине лима 0,55мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Обрачун по м1 поцинкованих вертикалних олука. | м1 | 45 |  |  |  |
| III-03 | Опшивање увале , иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине РШ66цм, дебљине 0,55мм. Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој “Izolirn“ траке , која улази у цену опшивања. | м1 | 9 |  |  |  |
| IV | Бетонски радови |  |  |  |  |  |
| IV - 01 | Израда тротоара око објекта у ширини од 120цм од армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Тротоар армирати мрежастом арматуром фи8 25/25цм, анкеровањем повезати са постојећим објектом и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити и бетон неговати. У цену улази и арматура. | м2 | 96 |  |  |  |
| V | Инсталатерски радови |  |  |  |  |  |
| V - 01 | Пажљива монтажа и враћање громобранске траке. Демонтирану неоштећену постојећу громобранску инсталацију од 90% вратити на објекат. Овом позицијом је урачуната и набавка и уградња нове громобранске инсталације од 10%. Обрачун по позицији, паушално. | пауш | 1 |  |  |  |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

| Укупна цена за све радове у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за све радове у динарима са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2020. год.

М. П.                                            Понуђач

_________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.