ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова – Поправка фасаде, тротоара и постављање олука на згради „Спортска хала“, редни број јавне набавке 37/2020, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Назив и ознака из општег речника набавки:

Грађевински радови - 45000000

2. Партије:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Није у питању оквирни споразум.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Т Е Х Н И Ч К И О П И С – И З В Е Ш Т А Ј

Предмет идејног решења је израда „ демит“ фасаде од минералне вуне, као и израда тротоара и олука на објекту  здравства „Спортска сала“ спратности П у Нишу, Горња Топоница, у улици Стевана Синђелића бр.39, на катастраској парцели број 568/9, катастарске општине Горња Топоница.

Постојећа фасада на објекту је без термоизолације и самим тим  је објекат тешко загрејати, као и због самог материјала од кога је објекат изграђен,у питању је сипорекс. На више места је отпао малтер па је стога потребно скинути ослабљен малтер и извести термоизолацију на објекту. Такође је потребно израдити висеће хоризонталне и вертикалне олуке јер их на објекту нема, што доводи до додатних проблема са накупљањем атмосферске воде.

Фасадне зидове са спољашње стране је потребно изоловати плочама од камене вуне дебљине 10цм класе негоривости А1 и топлотне проводљивости л=0,039W/мК. Зидове је потребно прво припремити за постављање изолације, пажљиво ољуштити постојећи поткоружени малтер .Плоче поставити као термо и звучну изолацију преко грађевинског лепка пре чега  прво на постојећи зид нанети подлогу за лепљење . Плоче причврстити типловањем, на њих  нанети први слој лепка преко кога се  поставља и утисне стакласта мрежица са преклопом од 10 цм а затим нанети и други слој лепка и фино загладити да се не види мрежа. Преко другог слоја лепка нанети подлогу за наношење силикатно силиконског малтера  која треба тако да одстоји 12 ч. а затим нанети и сам  малтер у дебљини  2 мм а у боји по жељи инвеститора.

Приликом израде термоизолационе фасаде потребно је подвући громобранску инсталацију испод изолационих плоча.

Око објекта је потребно извести нове тротоаре ширине 120цм и дебљине 10цм од армираног бетона, марке МБ 30. Тротоар армирати мрежастом арматуром фи8 25/25цм, анкеровањем повезати са постојећим објектом и бетонирати. Горњу површину стазе фино обрадити и бетон неговати.

Висеће хоризонталне олуке полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,55 мм уградити након извршене монтаже црепова. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%.

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4 мм, на размаку до 80 цм.

Вертикалне олучне поцинковане цеви, развијене ширине (РШ) 40 цм, Ø И2 цм, дебљине лима 0,55 мм уградити након постављања хоризонталних олука. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставили украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.

Све опшивке извести поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 66 цм,дебљине 0,55 мм. Испод лима поставити слој "Izolirn" траке, који улази у цену опшивања.

Након извршених лимарских и фасадерских радова потребно је поновно враћање и монтажа громобранске инсталације. Постојеће громобранска инсталације 90% се задржава у потпуности, док је 10% громобранске траке потребно заменити новом.

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места приликом састављања понуде.

Ради сачињавања одговарајуће понуде у вези са наведеним радовима, сви заинтересовани понуђачи могу да обиђу предметни објекат, дана 22.12.2020. године од 11:00 до 13:00 часова.

Опис радова

|  | Опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Припремни радови |  |  |
| I-01 | Рушење постојећег тротоара око објекта. Постојеће тротоаре срушити, шут одложити на привремену депонију у близини објекта до одвожења на градску депонију. Одвоз шута урачунати у цену. | м2 | 64 |
| I-02 | Скидање поткоруженог малтера са фасадних зидова. Поткоружене површине очистити, шут одложити на привремену депонију у близини објекта до овожења на градску депонију. Одвоз шута урачунати у цену. | м2 | 100 |
| I-03 | Пажљива демонтажа постојеће громобранске траке. Демонтирати громобранску инсталацију и складиштити на месту које одреди Инвеститор, до поновног враћања на објекат. 90% постојеће громобранске инсталације се задржава. | пауш | 1 |
| II | Фасадерски радови |  |  |
| II - 01 | Малтерисање обијених површина на фасадним зидовима продужним малтером. | м2 | 100 |
| II - 02 | Набавка и постављање термоизолационих плоча на фасадне зидове. Камену фасадну вуну дебљине 10цм, класе негоривости А1 и топлотне проводљивости л=0,039W/мК, поставити као термо и звучну изолацију преко грађевинског лепка пре чега прво на постојећи зид нанети подлогу за лепљење . Плоче причврстити типловањем са 5 типла по плочи. На плоче нанети први слој лепка преко кога се поставља и утисне стакласта мрежица са преклопом од 10 цм а затим нанети и други слој лепка и фино загладити да се не види мрежа. Преко другог слоја лепка нанети подлогу за наношење акрила која треба тако да одстоји 12 ч. а затим нанети и сам акрил у дебљини 2 мм а у боји по жељи инвеститора. У цену урачунати рад, сав потребан материјал као и радну скелу. | м2 | 630 |
| III | Лимарски радови |  |  |
| III-01 | Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине РШ25цм, ширине олука 10цм и дебљине 0,55мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком од 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25х5мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4мм на размаку до 80цм. | м1 | 84 |
| III-02 | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине РШ40цм Ф12цм, дебљине лима 0,55мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Обрачун по м1 поцинкованих вертикалних олука. | м1 | 45 |
| III-03 | Опшивање увале , иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине РШ66цм, дебљине 0,55мм. Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој “Izolirn“ траке , која улази у цену опшивања. | м1 | 9 |
| IV | Бетонски радови |  |  |
| IV - 01 | Израда тротоара око објекта у ширини од 120цм од армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Тротоар армирати мрежастом арматуром фи8 25/25цм, анкеровањем повезати са постојећим објектом и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити и бетон неговати. У цену улази и арматура. | м2 | 96 |
| V | Инсталатерски радови |  |  |
| V - 01 | Пажљива монтажа и враћање громобранске траке. Демонтирану неоштећену постојећу громобранску инсталацију од 90% вратити на објекат. Овом позицијом је урачуната и набавка и уградња нове громобранске инсталације од 10%. Обрачун по позицији, паушално. | пауш | 1 |

Напомена: У све цене урачунати рад, као и сав потребан материјал за извођење грађевинских радова.

Марија Шундрић,		                        В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ                                                                                           Руководилац послова ивестиционог/			     Др Милан Станојковић

техничког одржавања

________________________                                                     _______________________

НАПОМЕНА: Рок и место извођења радова

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива. Понуђач се обавезује да изврши радове по налогу за извршење, у року који не може бити дужи од  60  дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем радова по издатим налозима врши се у сарадњи са надзорним органом. Место извођења радова је Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Понуђач ће бити у обавези да у тренутку закључења уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу Интегралну дозволу за превоз неопасног отпада, с обзиром на то да се Извођач радова у складу са Уговором о јавној набавци обавезује да изврши извоз  насталог у току реализације уговора.

Носилац интегралне дозволе може бити понуђач односно друго физичко или правно лице са којим Понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, који ће Поннуђач такође бити у обавези да достави приликом закључења уговора.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

Б)  ДОДАТНИ УСЛОВИ

Да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има најмање 10 запослених или радно ангажованих, од којих један запослени или радно ангажовани поседује личну лиценцу одговорног извођача радова број  400 или 401 или 410 или 411 пре дана објаве  јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Доставити копију важећег М обрасца за 10 запослених или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или други доказ којим се потврђује радно ангажовање запосленог, који не могу бити радно ангажовани после датума  објављивања јавног позива.

Копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  400 или 401 или 410 или 411,  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

Напомена: У складу са Законом о заштити података о личности приликом коришћења личних података запослених код понуђача потребно је доставити и сагласност за сваког запосленог чији се подаци користе, да понуђач у поступку јавне набавке може доставити његове податке (писана сагласност).

2.  Да располаже неопходним ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2017, 2018, 2019), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2017, 2018, 2019) од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, који се односе на извођење грађевинско-занатских радова на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње (школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената.......)

Потврда, уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2017, 2018, 2019) у укупној вредности од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, који се односе на извођење грађевинско-занатских радова на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње (школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената.......)

3. Да располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ капацитетом:

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом потребно је да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ неопходно је приложити фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним  теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 200м2, за извршење предметне набавке. Неопходно је да понуђач као доказ да испуњава наведени услов достави Изјаву којом ће под кривичном и материјалном одговорношћу изричито потврдити да поседује тражену скелу, или важећи уговор о изнајмљивању скеле који не сме бити временски ограничен на период краћи од периода реализације уговора.

У складу са чланом 119.ст.3 ЗЈН, Наручилац ће од свих понуђача након отварања понуда, а пре доношења одлуке о закључењу уговора, затражити да доставе све тражене доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у законском року. Сви понуђачи ће бити позвани писаним путем да доставе све тражене доказе.