ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка радова - Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже, редни број јавне набавке 48/2021, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45330000 – Водоинсталатерски и санитарни радови

2. Јавна набавка није обликована по партијама.

3. Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Наручилац ће након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључити оквирни споразум са једним понуђачем.

Оквирни споразум ће трајати годину дана од дана закључења.

На основу оквирног споразума Специјална болница за психијатријске болести ``Горња Топоница``, као Наручилац, закључиваће уговоре о јавној набавци са једним Понуђачем, на основу услова  предвиђених оквирним споразумом и на основу понуде достављене у предметном поступку.

4. Процењена вредност предметне набавке износи 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере |
| --- | --- | --- |
| I | Припремно завршни радови |  |
| I/1 | Заштита подова, намештаја, столарије, радијатора и слично PVC фолијом. | м2 |
| I/2 | Завршно чишћење просторија након завршеног посла. | м2 |
| II | Демонтаже и рушења |  |
| II/1 | Штемовање зидова и подова ради откривања и демонтаже водоводних и канализационих цеви. | м1 |
| II/2 | Бушење рупа дијамантском бушилицом за постављање инсталација, у армирано-бетонским конструкцијама дебљине до д=20 цм. Пресек од Ø 100 - 200мм | ком |
| II/3 | Шлицање подова и зидова дебљине до 20цм за постављање инсталација. | м1 |
| II/4 | Обијање подних и зидних керамичких плочица. | м2 |
| II/5 | Скидање цементне кошуљице до бетонске конструкције. | м2 |
| II/6 | Ручни утовар шута и транспорт на привремено место одлагања које одреди Инвеститор до одвоза грађевинског шута на градску депонију. | м3 |
| III | Зидарски радови |  |
| III/1 | Крпљење шлицева и отвора, на месту провучених инсталација цементним малтером. | м1 |
| III/2 | Израда цементне кошуљице дебљине 5-6cm, као подлоге за керамичке плочице. | м2 |
| III/3 | Изравнавање постојеће - старе цементне кошуљице брзосушећим лепком . | м2 |
| III/4 | Израда холкера у санитарним чворовима. | м1 |
| III/5 | Израда рабициране цементне кошуљице као слоја за пад од 3-5цм, са додатком SIKA 1 или одговарајућим. Преко кошуљице ће се радити хидро изолација. Подлогу пре израде добро очистити и опрати. Горњу површину испердашити и неговати док не очврсне. | м2 |
| IV | Изолатерски радови |  |
| IV/1 | Израда хоризонталне и верикалне хидроизолације тоалета једним од водонепропусних полимерцементних премаза типа "SIKA", "MAPEI" или одговарајућим. | м2 |
| IV/2 | Израда спојева на сучељавању површина подова који се хидроизолују и површина зидова, као и обрада свих продора инсталација тракама Sikaseal tape или одговарајућим. | м1 |
| V | Гипсарски радови |  |
| V/1 | Израда спуштеног плафона од пресованих плоча минералних влакана, на металној конструкцији, обложених против влаге за мокре чворове, типа Armstrong или одговарајући. Конструкција је беле боје, димензије плоча 60x60цм. | м2 |
| V/2 | Облагање видних инсталација гипс-картон влагоотпорним плочама развијене ширине до 100cm. | м1 |
| V/3 | Набавка и уградња ревизија за инсталације у облогама зидова и плафона од гипс-картон плоча. | ком |
| VI | Керамичарски радови |  |
| VI/1 | Облагање зидова керамичким плочицама 1. класе домаћег произвођача, на лепку CERESIT CM 16 или одговарајућем и фуговање антибактеријском фуг масом CERESIT или одговарајућом. | м2 |
| VI/2 | Набавка и постављање угаоних PVC лајсни, на свим спољашњим угловима сучељавања зидних површина са облогом од керамичких плочица. | м2 |
| VI/3 | Облагање подова керамичким плочицама 1. класе, домаће производње, противклизне (коефицијент противклизности је Р9), на лепку CERESIT CM 16 или одговарајућем и фуговање антибактеријском фуг масом CERESIT или одговарајућом. | м2 |
| VII | Водовод и канализација |  |
|  | Напомена : За сав демонтирани материјал направити записник са Инвеститором и записнички га предати. |  |
| VII/1 | Демонтажа санитарних елемената. | ком |
| VII/2 | Демонтажа постојећих канализационих цеви и подних сливника. | м1 |
| VII/3 | Демонтажа постојећих водоводних цеви. | м1 |
| VII/4 | Набавка и монтажа канализационих безшумних цеви од PVC-a са фазонским елементима, „Peštan“ или одговарајући. |  |
|  | DN 160 mm | м1 |
|  | DN 110 mm | м1 |
|  | DN 75 mm | м1 |
|  | DN 50 mm | м1 |
| VII/5 | Набавка, допремање и монтажа PVC подних сливника sa inox поклопцем. |  |
|  | DN 110 mm | ком |
|  | DN 75 mm | ком |
|  | DN 50 mm | ком |
| VII/6 | Набавка и монтажа подних сливника са неповратном клапном и inox поклопцем, за спречавање враћања непријатних мириса. | ком |
| VII/7 | Набавка, допрема и монтажа водоводних цеви PP-R, за радни притисак од 10 бара, за унутрашњу инсталацију ca термоизолацијом. „Peštan“ или одговарајући. |  |
|  | мање од Ø 1'' | м1 |
|  | Ø 1'' | м1 |
| VII/8 | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних месинганих вентила са точкићем. Вентили морају одговарати PP-R цевима. |  |
|  | мање од Ø 1'' | ком |
|  | Ø 1'' | ком |
| VII/9 | Набавка, транспорт и монтажа вентила са капом. |  |
|  | Ø1'' | ком |
|  | Ø3/4'' | ком |
|  | Ø1/2'' | ком |
| VII/10 | Набавка, транспорт и монтажа ЕК вентила са хромираном капом. Вентили морају одговарати PP-R цевима. | ком |
| VII/11 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 10 бара. | м1 |
| VII/12 | Испирање и хлорисање водоводне мреже. | м1 |
| VII/13 | Испитивање канализационе мреже на проходност и водоодрживост. | м1 |
| VII/14 | Набавка потребног материјала и монтажа МС вентила са испустом и свим осталим потребним фитинзима и спојним материјалом. Обрачун је по спојном месту - месту затварања. |  |
|  | Ø 1'' | ком |
|  | Ø 1/2'' | ком |
|  | Ø 5/4'' | ком |
|  | Ø 6/4'' | ком |
| VIII | Санитарија и купатилска галантерија |  |
| VIII/1 | Набавка и монтажа самостојеће WC шољe “INES“ симплон са одговарајућом WC даском од PVC-а. | ком |
| VIII/2 | Набавка и монтажа самостојеће WC шоље симплон за инвалиде са одговарајућом WC даском од PVC-а. | ком |
| VIII/3 | Набавка и уградња класичног „GEBERIT“ комплет или одговарајућег водокотлића, са испирном цеви. | ком |
| VIII/4 | Набавка и монтажа умиваоника ,,INES” или одговарајући са сифоном. |  |
|  | 580X460 | ком |
|  | 430X310 | ком |
|  | 28Х37 или приближно | ком |
| VIII/5 | Набавка и уградња украсног керамичког стуба испод лавабоа. | ком |
| VIII/6 | Набавка и уградња бојлера. |  |
|  | 10 литара | ком |
|  | 80 литара | ком |
| VIII/7 | Набавка и монтажа једноручне батерије за хладну воду „ Rosan“ или одговарајући. |  |
|  | Стојећа | ком |
|  | Зидна | ком |
| VIII/8 | Набавка и монтажа ТХ батерије за топлу и хладну воду „ Комак“ или одговарајући. |  |
|  | Стојећа | ком |
|  | Зидна | ком |
| VIII/9 | Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду „ Rosan“ или одговарајући. |  |
|  | Стојећа | ком |
|  | Зидна | ком |
| VIII/10 | Набавка и монтажа једноручне батерије хладну воду „ Комак“ или одговарајући. |  |
|  | Стојећа | ком |
|  | Зидна | ком |
| VIII/11 | Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду за туш каду, са мобилним тушем „ Rosan“ или одговарајући. | ком |
| VIII/12 | Набавка и уградња TХ туш батерије „ Комак“ или одговарајући. | ком |
| VIII/13 | Набавка и уградња туш руже „ Rosan“ или одговарајући. | ком |

НАПОМЕНА: Ради сачињавања одговарајуће понуде у вези са наведеним радовима, сви заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак терена, дана 15.09.2021. године од 11:00 до 13:00 часова.

Председник Комисије                                        В.Д.  ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Марија Шундрић, Руководилац послова                                           др Милан Станојковић

инвестиционог / техничког одржавања

_______________________________                                     __________________________

Рок и место извршења радова

Понуђач се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 3 дана од дана достављања позива.

Наручилац ће у договору са понуђачем и  надзорним органом посебно за сваки уговор прецизирати рок за извођење радова, с обзиром на обим и структуру радова предиђених сваким појединачним уговором и у складу са потребама Наручиоца. Наручилац ће приликом закључивања нарочито водити рачуна о томе да укупна вредност појединачних уговора у збиру не пређе процењену вредност јавне набавке.

Место извршења је Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници, ул. Стевана Синђелића број 39.

Трошкови транспорта

Трошкови транспорта и свих других услуга које прате извршење радова, падају на терет Понуђача.

НАПОМЕНА:

- На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

- На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Наручилац одређује додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке:

1. Као доказ да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач има:

-  за цео период трајања уговора најмање 7 запослених или радно ангажованих са пуним радним временом (мајстори грађевинске струке који могу одговорити радним задацима који су дефинисани техничком спецификацијом) на неодређено, одређено време или по неком другом основу запослена у складу са законом о раду, од којих најмање једног запосленог или радно ангажованог који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, и то лиценце број  410 или 411 или 412 (алтернативно).

2. Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2018, 2019, 2020), реализовао уговоре у укупној вредности (за све три године збирно, односно 2018, 2019, 2020) од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење радова који су исти или слични предмету јавне набавке.

3. Као доказ да понуђач располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребно је да понуђач располаже са минимум једним теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 100м2, за извршење предметне набавке.

4. На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Доказивање  услова врши се достављањем следећих доказа на позив Наручиоца:

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- копију важеће лиценце одговорног извођача радова број  410 или 411 или 412,  са потврдом о њеној важности издату од Инжењерске коморе Србије.

- копије  М-А образаца и уговора о раду за лица у радном односу на неодређено и одређено време,  копије уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа и М-А образац  (уговор о привременим и повремним пословима и др.)

Напомена: Под „запосленим“ или  „радно ангажованим лицем“ сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (уговор о ПП пословима, уговор о делу или други правни основ), а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област.

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности (Сл.гласник 87/2018) , неопходно је да понуђачи уз достављање образаца који садрже податке о личности (као што је матични број запослених) доставе и писану сагласност свих лица чији се подаци налазе на обрасцима које доставља понуђач. Сагласност може бити дата у слободној форми, али је неопходно да буде потписана од стране лица чији се подаци достављају.

2. ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТ

Потврда, уговор или окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за реализоване уговоре (за претходнe 3 обрачунске године збирно, односно 2018, 2019, 2020) у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, (за исте или сличне радове у односу на предмет јавне набавке).

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Доставити фотокопију саобраћајне дозволе или другог документа (уговор о закупу, лизингу и др.) којим понуђач доказује да има или по другом основу располаже са најмање једним  теретним возилом минималне носивости 3т.

Као доказ да понуђач располаже техничким капацитетом неопходним за извршење премета набавке, неопходно је да понуђач поседује једну грађевинску скелу од минимум 100м2, за извршење предметне набавке. Неопходно је да понуђач као доказ да испуњава наведени услов достави Изјаву којом ће под кривичном и материјалном одговорношћу изричито потврдити да поседује тражену скелу, или важећи уговор о изнајмљивању скеле који не сме бити временски ограничен на период краћи од периода реализације уговора, или други одговарајући доказ.

4. На свим местима где Наручилац одређује стандарде, понуђачи могу понудити производе истих или одговарајућих стандарда.

На свим местима где се Наручилац позива на робни знак, понуђачи могу понудити исти или одговарајући производ.

За артикле за које је Наручилац одредио техничке спецификације позивајући се на робни знак, понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, дужни су  да поседују и на захтев наручиоца доставе следећу документацију:

- оригиналну декларацију са производа или копију оригиналне декларације. 	Декларација производа треба да садржи све тражене податке из техничке спецификације.

Уколико понуђач не достави декларацију, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.