Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број:03-I/7-306

13.04.2017. године

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

Након покретања отвореног поступка за јавну набавку добара - Радне униформа, обућа и ХТЗ опрема, одећа и обућа за пацијенте, постељина и остали текстилни материјал за потребе одељења, редни број набавке 8/2017, Наручилац мења Конкурсну документацију број 03-I/7-236 од 27.03.2017. године, објављену на Порталу јавних набавки дана 06.04.2017. године, на следећи начин.

I

МЕЊА СЕ ДЕО  3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:

## Партија 1. Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема, ставка 37, мења се у опису на следећи начин:

"Гумирани комбинезон  од полиамида са ПВЦ наносом, по стандарду EN 465, са капуљачом и еластичним манжетнама  на рукавима и ногавицама, отпоран на растворе  киселина и база. Вел. L-3XL Користи се за рад  са опасним материјама у хемијској  индустрији, фармацеутској индустрији, пертохемијској индустрији."

Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација,Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу и одржавање;

Сва документа страног порекла морају бити превдени и оверени од стране судског тумача.

Овом изменом мења се образац понуде за Партију 1. (Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема). Понуду за наведену партију обавезно доставити на новом обрасцу конкурсне докуметације који вам у прилогу достављамо.

Партија 2. Одећа и обућа за пацијенте, мења се на тај начин што се ставка под редним бројем 6 замењује редним бројем 5, ставка под редним бројем 7 замењује редним бројем 6, ставка под редним бројем 8 замењује редним бројем 7, ставка под редним бројем 9 замењује редним бројем 8, ставка под редним бројем 10 замењује редним бројем 9, ставка под редним бројем 11 замењује редним бројем 10, ставка под редним бројем 12 замењује редним бројем 11, ставка под редним бројем 13 замењује редним бројем 12, ставка под редним бројем 14 замењује редним бројем 13, ставка под редним бројем 15 замењује редним бројем 14, ставка под редним бројем 16 замењује редним бројем 15, ставка под редним бројем 17 замењује редним бројем 16, ставка под редним бројем 18 замењује редним бројем 17 и ставка под редним бројем 19 замењује редним бројем 18.

Овом изменом мења се образац понуде за Партију 2. (Одећа и обућа за пацијенте). Понуду за наведену партију обавезно доставити на новом обрасцу конкурсне докуметације који вам у прилогу достављамо.

II

Мења се Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 10 (важење понуде и рок испоруке) на следећи начин:

"Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Уколико је наведен краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена као неприхватљива. У случају истека рока понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду."

"Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема наруџбенице."

| Р. бр. | САСТАВ | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Ивица Павловић, главни медицински техничар Болнице | Марина Игов, виша мед. сестра |
| 2. | Члан | Сузана Петковић, лице за безбедност и здравље на раду и послове одбране | Дана Коцић, магационер основних средстава и ситног инвентара.. |
| 3. | Члан | Мара Крстић, стручни сарадник за јавне набавке | Ана Ђелић-Здравковић, службеник за јавне набавке |

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

## - НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -

## Партија 1. Радне униформе, обућа и ХТЗ опрема

| Р. бр | Назив добра | Количина | Произвођач/ Назив производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мантили мушки и женски, боја бела, од медицинског кепера, са штампаним називом болнице на џепу (СБПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА), благо струкиран, модел и величина по потреби наручиоца. (За лекаре, психологе, соц. раднике...) Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал: 100% памук,190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини до 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин. 45 ж/цм, по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76daN, по потки мин.40daN; прекидно издужење по основи мин.10%, по потки мин.10%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 100 комада |  |  |  |  |
| 2. | Одела (блуза+панталоне) мушка и женска боја бела, од медицинског кепера за потребе медицинских сестара, техничара, сервира, са паспулом у боји на џепу и штампаним називом болнице (СБПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА), благо струкиран, величина и модел по потреби наручиоца. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал: 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини до 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин. 45 ж/цм, по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76daN, по потки мин.40daN; прекидно издужење по основи мин.10%, по потки мин.10%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг . Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 300 пари |  |  |  |  |
| 3. | Радни мантил, тегет боје, мушки и женски по потреби наручиоца; модел и величина по потреби наручиоца. (За запослене пословође, хигијеничаре и магационере) Радни мантил од диолена, 83% ПЕС - 17% памук, минимум 170 г/м2, скупљње по дужини и ширини до 1% при прању на температури од 60 С; густина тканине по основи мин.35ж/цм, а по потки мин.20ж/цм, прекидна сила по основи мин.100daN, по потки мин.50daN; прекидно издужење по основи минимум 17%, по потки минимум 18%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13 688: 2015 мора се држати нешкодљивости материјала, при чему боје које ослобађају канцерогене амине несмеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01 мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 30 комада |  |  |  |  |
| 4. | Одела (блуза+панталоне) мушко - женско, бордо или тегет боје по потреби наручиоца, од медицинског кепера, 100 % памук, минимум 200г/м2(+-5%), скупљање до 2% по ширини и дужини при прању на 95C За запослене хигијеничаре, сервире, магационере и запослене у Перионици. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала | 150 пари |  |  |  |  |
| 5. | Одело ПИЛОТ (мушко) у боји (за запослене у техничкој служби, ложионици) Радно одело пилот; за заштиту од прљавштине, влаге и хладноће. Ергономска својства и обележавање према стандардима СРПС ЕН ИСО 13688 или одговарајућим. Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 1% и дужини до 2% при прању на 60С, густина нити по основи мин. 50 ж/цм , по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.120daN, по потки мин.50daN; прекидно издужење по основи мин.50%, по потки мин.14%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 или одговарајућим мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Јакна одела је равног кроја, закопчава се рајфешлусом и нашивен појас са ластихом са стране. Има класичну крагну и манжетну на крајевима рукава, са ластихом унутра. Нашивени џепови од којих су два у грудном делу, који се затварају рајсфишлусом и два коса у пределу струка. Блуза са црвеним паспулима. Панталоне су равног кроја, са пластроном на којем је нашивен џеп и повишеним струком са трегерима на задњем делу. У трегере је у задњем делу убачена еластична трака, а са пластоном се спајају пластичним копчама. На предњем делу панталона у пределу струка су нашивена два џепа, као и један на задњем делу панталона,испод појаса. Шлиц панталона је са преклопом и затвара се зипом. Бочно, са леве стране, панталоне се копчају помоћу два дугмета. Доставити: Декларацију о усаглашености са упуством за употребу и одржавање. Извештај акредитоване лабараторије о испитивању основног материјала. | 15 пари |  |  |  |  |
| 6. | Јакна зимска црвене боје са скидањем рукава, 33% памук и 67% ПЕС, 250 г/м2(+-5%), скупљање по ширини и дужини до 1% при прању на 60C, густина нити по основи мин.52ж/цм и по потки мин.24ж/цм. Оцена водоодбојности 100. Јакна је постављена улошком на скидање од кофлина, (за кофлин није потребно доставити извештај о испитивању), у црвеној је боји, са флуо тракама на леђима и на предњем делу изнад џепова, величина по договору. Лого мањи напред на левој страни: "СБПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА". Лого већи на леђима "СБПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА" (за возаче). Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала | 5 комада |  |  |  |  |
| 7. | Панталоне црвене, 33% памук и 67% ПЕС, 250 г/м2(+-5%), скупљање по ширини и дужини до 1% при прању на 60C, густина нити по основи мин.52ж/цм и по потки мин.24ж/цм Оцена водоодбојности 100. Панталоне су са флуо траком на ногавицама, величина по потреби наручиоца. (за возаче) Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала | 5 комада |  |  |  |  |
| 8. | Комбинезон радни ојачан на коленима и лактовима са више практичних џепова, дупли зип, рукави на скидање. Ергономска својства и обележавање према стандардима СРПС ЕН ИСО 13688 или одговарајућим. Материјал: 67% ПЕС -33% памук 240 г/м2, скупљање по ширини до 1% и дужини до 2% при прању на 60С, густина нити по основи мин. 50 ж/цм , по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основ мин.120daN, по потки мин.50daN; прекидно издужење по основи мин.50%, по потки мин.14%. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 или одговарајућим мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг . . Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упуством за употребу и одржавање. Извештај акредитоване лабараторије о испитивању основног материјала. | 1 комад |  |  |  |  |
| 9. | Мајица кратких рукава са крагном и три дугмета у боји мајице; величина по договору. Лого на леђима "СБПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА" (за возаче) Црвена мајица са крагном и кратким рукавима , 180 г/м2 (+/-5%), 94% памук и 6% еластана, скупљање по ширини и дужини до 2% при прању на 40C. Доставити извештај о испитивању материјала акредитоване лабараторије. | 15 комада |  |  |  |  |
| 10. | Гумирана кецеља: Израђено по стандарду ЕН 14605 тип ПБ4 Израђена 100 % од винила са слојем ПВЦ-а и најлонским трегерима, димензије мин. 90 x115 цм, отпорна на раствараче, киселине, и животињска уља и масти. Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу којег је издата Декларација,Извештај акридитоване лабараторије о испитивању,Сертификат о прегледу типа и Упутство за употребу и одржавање. (За запослене у Лабораторији Болнице) | 3 комада |  |  |  |  |
| 11. | Прслук флуоресцентни: Прслук високе видљивости у складу са ЕН 471, са рефлективним тракама, произведен од 100% полиестера, копча се чичак траком. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и сертификат на основу кога је издата декларација, технички лист призвођача, Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу. Уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача | 5 комада |  |  |  |  |
| 12. | Одела (блуза+панталоне) мушка и женска боја бела или по избору наручиоца, од медицинског кепера,шивене по мери нестандардне величине модел и величина по наруџбини. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини до 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76daN, по потки мин.40daN; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 20 комада |  |  |  |  |
| 13 | Заштитна радна кецеља. Израђена од 100% полиестер са слојем ПВЦ-а, димензије мин. 90x120 цм. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености. Упутство за употребу и одржавање | 20 комада |  |  |  |  |
| 14. | Платнетена кецеља Бела куварска кецеља је равног кроја , са задње стране се везује око струка, а са предње стране са навлаком преко главе око врата. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини 1% при прању на 95Ц, густина нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76, по потки мин.40; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу, као и извештај акредитоване лабораторије о испитивању основног материјала | 20 комада |  |  |  |  |
| 15. | Качкети бели- тегет Качкет од 100% памука са тврдим ширитом и пластичном траком за подешавање обима, универзалне величине.Користе се за заштиту главе од нечистоћа и временских непогода. Сировински састав: памук 100%. Доставити:Извештај акредитоване установе да су испуњени технички услови из конкурсне документације.Декларацију о усаглашености са траженим стандардом.Упутство за употребу и одржавање. | 20 комада |  |  |  |  |
| 16. | Заштитне рукавице мочене Рукавица израђена по стандарду ЕН 388 ниво заштите мин. 2121 Израђена од говеђе коже са пет прстију,светле боје, изнутра постављена текстилна постава ради упијања зноја. Рукавица шивена, штеп 3/1, дебљина коже мин 1,4 мм. Доставити: Извештај од акредитоване установе да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу типа. Упутство за употребу и одржавање. | 30 пари |  |  |  |  |
| 17. | Заштитне рукавице од говеђе коже Рукавица израђена по стандарду ЕН 388 ниво заштите мин. 2121 Израђена од говеђе коже са пет прстију,светле боје, изнутра постављена текстилна постава ради упијања зноја. Рукавица шивена, штеп 3/1, дебљина коже мин 1,4 мм. Доставити: Извештај од акредитоване установе да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу типа. Упутство за употребу и одржавање. | 50 пари |  |  |  |  |
| 18. | Рукавице памучне са еластичном манжетном, прсти и дланови са тамним ПВЦ тачкицама, паковања | 2паковања (1/12) |  |  |  |  |
| 19. | Наочаре Заштитне наочаре за брушење од полукарбонатског стакла без вентила са бочном заштитом.Израђене по стандарду ЕН 166.1.Ф. Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача, Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу и одржавање. | 5 комада |  |  |  |  |
| 20. | Кабаница водоотпорнa, боја по потреби наручиоца. Водоотпорна кишна кабаница са капуљачом која се пакује у крагну, произведена од 100% полиестера, са слојем ПВЦ-а. Шавови кишне кабанице треба да буду шивени, а потом и варени да не пропуштају воду. Кишна кабаница треба да буде израђена од полиестарске тканине пресвучене ПВЦ-ом, да има капуљачу са гајтаном за затезање, која се не скида. Дужина кабанице треба да буде до испод колена, да се затвара са пластичним рајсфершлусом, преко којег је са леве стране покривна лајсна која се пласичним дрикерима причвршћује за десну страну кишне кабанице. Са обе стране кишна кабанице, у висини бокова, треба да буде нашивен по један џеп са преклопом. Испод пазуха кишна кабаница треба да има отворе за проветравање, као и на леђном делу, који су преклопом заштићени од проласка воде. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије како би се упоредиле техничке карактеристике понуђеног добра са траженим карактеристикама, Декларацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање. | 5 комада |  |  |  |  |
| 21. | Заштитна кофил маска за једнократну употребу без вентила паковање 50 комада у паковању. | 3Паковања |  |  |  |  |
| 22. | Грудњаци, платнени, постављени крзном, за рад на отвореном простору Израђен од “Бунда платна”,које чини основни материјал, сировинског састава:100% памук 400(+/-5%)g/м2 водоодбојност оцена мин.80/ и поставе од уткане вуне: 100%природна вуна (флор). Грудњак је без рукава,са косим џеповима напред,са обе стране,копчање напред,целом дужином, дугмићима. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије о испитивању основног материјала , Декларацију о усаглашености и упутство за употребу и одржавање | 30 комада |  |  |  |  |
| 23. | Панталоне постављене,за месара, боја бела, од медицинског кепера, са уметком од кофлина 150гр/м2,фиксиран; величина и модел по потребии наручиоца. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76, по потки мин.40; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 2 комада |  |  |  |  |
| 24. | Јакна боја бела,за месара, од медицинског кепера, са уметком од кофлина150гр/м2,фиксиран; величина и модел по потребии наручиоца. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76, по потки мин.40; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг . Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 2 комада |  |  |  |  |
| 25. | Прслук боја бела,за месара, од медицинског кепера, са уметком од кофлина150гр/м2,фиксиран; величина и модел по потребии наручиоца. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина СРПС ЕН 13688. Материјал 100% памук, 190-210г/м2, скупљање по ширини и дужини 1% при прању на 95C, густина нити по основи мин 45 ж/цм, по потки мин 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.76, по потки мин.40; прекидно издужење по основи мин.10, по потки мин.10. По општем захтеву стандарда СРПС ЕН ИСО 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене амине не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив pH вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5. Доставити: Декларацију о усаглашености са упутством за употребу и извештај о испитивању материјала. | 2 комада |  |  |  |  |
| 26. | Рукавице заштитне за месаре Рукавице од испреплетених прстенова од нерђајућег челика, манжетна дужине 8цм, око зглоба имају траку за подесавање, максимална заштита од сечења, универзалне су и могу се носити и на левој и на десној руци. За употребу у прехрамбеној индустрији, у месарама, постројењима за прераду меса, итд. Израђене по ЕН 1082-1 Доставити: Декларацију о усаглашености и Сертификат на основу којег је издата декларација , уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача и упутство за употребу и одржавање. | 2 комада |  |  |  |  |
| 27. | Капа са ширитом беле и плаве боје, израђене од 100% пропилена за раднике кухиње и сервире паковање 100 комада | 1 паковања |  |  |  |  |
| 28. | Ознаке безбедности и здравља на раду по спецификацији наручиоца. Папир + сјајна пластификација. Налепница величине 200 х 300 мм. | 100 комада |  |  |  |  |

| 29. | Заштитне кломпе Кломпа кожна, бела, лепљена и хефтана, са ПУ ђоном, израђене по стандарду ЕН ИСО 20347. Доставити Декларацију о усаглашености са упутством за употребу, извештај о испитивању и уверење о квалитету. | 300 пари |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 . | Ципела дубока Израђене по стандарду ЕН ИСО 20347 01 СРЦ Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје,дебљина коже од 1,9 мм. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Постава: предњи део неткани текстил-филц, сарице крагна и језик-синтетичка плетенина Крагна: вештачка кожа са угрђеним сунђером Језик: вештачка кожа, посатављен затворене жаба форме. Појачање: предњи део капна од термопластичног материјала, петни део луб од конита Уложна табаница: неткани текстил, може да се вади ради одржавања. Ђон: полиуретан 100% са крампонима, отпоран на течна горива од 8-12, отпоран на савијање. Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. Везивање помоћу 4 пара металних алки, синтетичке пертле са пластифицираним крајевима. Начин израде: бризгана обућа Доставити: Извештај акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација,уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача и Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу. | 40 пари |  |  |  |  |
| 31. | Ципела плитка: PANDA "BETA 6211 S1 SRC" или одговарајуће. Израђене по стандарду ЕН ИСО 20345 С1 СРЦ Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје,дебљина коже до 2 мм. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Постава: предњи део неткани текстил-филц, сарице крагна и језик-синтетичка плетенина Крагна: вештачка кожа са угрђеним сунђером Језик: вештачка кожа, посатављен затворене жаба форме. Појачање: предњи део метална капа Уложна табаница: неткани текстил, може да се вади ради одржавања. Ђон полиуретан 100% са крампонима Ђон отпоран на течна горива од 8-12, отпоран на савијање Отпорност целе ципеле према води минимум 70 мин. Везивање помоћу 3 пара металних алки, синтетичке пертле са пластифицираним крајевима. Начин израде: бризгана обућа Доставити: Извештај акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација,уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача и Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу. | 40 пари |  |  |  |  |
| 32. | Чизме гумене Израђене по стандарду SRPS EN ISO 20347 Израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме су до колена, висина горњег дела м 340 мм. Чизма је непропустљива. Постава: текстил – памучна плетенина. Лице: гума на текстилној подлози, мекана, флексибилна сараЂон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања, висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм; дебљина ђона без крампона 14мм; отпорност на течна горива 6,5; отпорност на базе и киселине без промена; отпорност на проклизавање на керамичком поду са NaLS: клизање пете ка напред минимум 0,50 и клизање предњег дела ка напред минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке спецификације, Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача, Сертификат о прегледу типа, упутство за употребу и одржавање. | 5 пари |  |  |  |  |
| 33. | Нитрилне беле чизме Израђене по СРПС ЕН ИСО 20347 ИСО 6112:1992 – отпорност на биљна и животињска уља и масти. Израђене од ПВЦ-а са нитрилом за повећану отпорност на животињске масти. Постављене памучном плетенином. Чизме су до колена, висина саре минимум 340 мм. Чизма је непропустљива.Постава: текстил-памучна плетенина. Ђон је гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања и има апсорбер енергије у области пете. Доставити: Извештај акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке спецификације Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача,технички лист, као и Сертификат о прегледу типа. Упутство за употребу и одржавање | 6 пари |  |  |  |  |
| 34. | Чизме за електричаре Израђене по стандарду SRPS EN 20345 и SRPS EN 50321 Електроизолационе (диелектричне) чизме пружају додатну заштиту кориснику при раду на местима на којим постоји опасност од електричног удара.Удобне, лагане 100% водонепропусне. Ђон је од вулканизиране гуме, отпоран је на уља, масти, раствараче, хемикалије, поседује одлична противклизна својства, има велику отпорност на просецање и поседује шок апсорбер у области пете.Чизме поседују и челичну капу.Чизме издржљиве при тестирању на ђону преко 35кV и 20kV на целој чизми. Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, Сертификат о прегледу типа, Технички лист произвођача и Упутство за употребу. | 2 пара |  |  |  |  |

| 35 | ПВЦ рукавица, дуга, за техничку службу Израђене по стандарду ЕН 388 Намењене за рад са водом,уљем и нафтом. Дужина рукавице 35 цм. Начин израде шивена подклога без испупчења, шавова, целобризгана споља глатка.Лице поливинилхлорид, подлога памучна плетенина. Не пропушта ваздух, отпорна на воду, раствараче и алкалијама. Доставити: Извештај од акредитоване установе да су испуњени технички услови из конкурсне документације. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација, уколико је роба страног порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача као и Сертификат о прегледу типа. Упутство за употребу и одржавање. | 50 пари |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Термо рукавице за кухињу Израђене по стандарду ЕН 407, ЕН 420. Рукавице од арамида (320г/м2) за заштиту од контакта са врелим предметима до 250степени и краткотрајну заштиту од контакта до 500степени. Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација,Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу и одржавање;сви документи страног порекла морају бити превдени и оверени од стране судског тумача. | 3 пара |  |  |  |  |
| 37 | Гумирани комбинезон од полиамида ПВЦ наносом, по стандарду EN 465, са капуљачом и еластичним манжетнама на рукавима и ногавицама, отпоран на растворе киселина и база. Вел. L-3XL Користи се за рад са у хемијској индустрији, комуналним службама, на пословима прераде, отпада и пословима везаним з аканализацију. Доставити: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација,Сертификат о прегледу типа и упутство за употребу и одржавање;сви документи страног порекла морају бити превдени и оверени од стране судског тумача. | 3 ком. |  |  |  |  |

| Укупна цена партије без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена партије са ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од 15 дана) |  |

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, магацин Болнице.

У__________________, дана __________2017.год.

М. П.						       Понуђач

- НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -

Партија 2. Одећа и обућа за пацијенте

| Р.бр. | Назив | Количина | Произвођач/ Назив производа | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом. | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пиџама женска горњи део, на навлачење, 100% памук, фланел, скупљање по дужини до 3% и ширини до 2% при прању на 40C , тежина мин. 160 гр по м2, густина нити по основи мин. 25 ж/цм, по потки мин. 15 ж/цм, прекидна сила по дужини мин.42daN, по ширини мин.44daN,боја розе,величина по потреби наручиоца | 750 ком |  |  |  |  |
| 2. | Пиџама женска доњи део, 100% памук, фланел, скупљање по дужини до 3% и ширини до 2% при прању на 40C , тежина мин. 160 гр по м2, густина нити по основи мин. 25 ж/цм, по потки мин. 15 ж/цм, прекидна сила по дужини мин.42daN, по ширини мин.44daN, боја розе, величина по потреби наручиоца | 750 ком |  |  |  |  |
| 3. | Пиџама мушка горњи део, на навлачење, 100% памук, фланел, скупљање по дужини до 3% и ширини до 2% при прању на 40C , тежина мин. 160 гр по м2, густина нити по основи мин. 25 ж/цм, по потки мин. 15 ж/цм, прекидна сила по дужини мин.42daN, по ширини мин.44daN, боја плава, величина по потреби наручиоца | 800 ком |  |  |  |  |
| 4. | Пиџама мушка горњи део, на везивање на леђима, 100% памук, фланел, скупљање по дужини до 3% и ширини до 2% при прању на 40C , тежина мин. 160 гр по м2, густина нити по основи мин. 25 ж/цм, по потки мин. 15 ж/цм, прекидна сила по дужини мин.42daN, по ширини мин.44daN, боја плава, величина по потреби наручиоца | 200 ком |  |  |  |  |
| 5. | Пиџама доњи део без шлица на ластих, 100% памук, фланел, скупљање по дужини до 3% и ширини до 2% при прању на 40C , тежина мин. 160 гр по м2, густина нити по основи мин. 25 ж/цм, по потки мин. 15 ж/цм, прекидна сила по дужини мин.42daN, по ширини мин.44daN, боја плава, величина по потреби наручиоца | 700 ком |  |  |  |  |
| 6. | Чарапе мушке 30% синтетика, 70% памук | 2.000 пари |  |  |  |  |
| 7. | Чарапе беле, 100% памук | 200 пари |  |  |  |  |
| 8. | Јакне мушке и женске - термо, зимска, водоодбојна, од 100% полиестера са слојем ПВЦ-а, 180г/м2, густина нити по основи мин.55ж/цм, по потки мин.35 ж/цм, са поставом од кофлина мин. 150г/м2, са блокадом, 5*5цм, копчање зипом и шоб лајсна, боја и величина по потреби наручиоца. | 50 ком |  |  |  |  |
| 9. | Прслук топли штепан, кофлин мин. 150г/м2 штепан 5*5цм, са поставом и блокадом, на копчање зипом, боја и величина по потреби наручиоца | 40 ком |  |  |  |  |
| 10. | Мајице, кратак рукав 100% памук, 160 гр/м2(+/5%), СИНГЛ, пастелних боја, боја и величина по потреби наручиоца, скупљање по дужини и ширини до 2% , густина нити по основи мин.18ж/цм, по потки мин.14ж/цм. | 1000 ком |  |  |  |  |
| 11. | Пешкир од фротира 100% памук 100x50, мин.400г/м2 скупљање по ширини до 1% и дужини до 4%, густина нити по основи мин 13ж/цм, по потки мин. 16ж/цм. | 100 ком |  |  |  |  |
| 12. | Дуксерица од футера 100% памук 300 г/м2 (+/-5%) са округлином на навлачење, скупљање по дужини до 5%, по ширини до 2%, густина нити по основи мин 15ж/цм, по потки мин. 10ж/цм. боја пастелна, величина по потреби наручиоца | 500 kom |  |  |  |  |
| 13. | Доњи део тренерице 100% ПЕС, 190г/м2 (+/-5%) са џеповима, скупљање по ширини и дужини до 1%, величине и боје по потреби наручиоца. | 500 ком |  |  |  |  |
| 14. | Бермуде од диолена у мешавини 65% ПЕС и 35% памук, мин.190г/м2, скупљање по дужини и ширини до 1%, густина нити по основи мин.46ж/цм, по потки мин.20ж/цм, прекидна сила по дужини мин.134daN, по ширини мин.62daN. Боја и величина по потреби наручиоца. | 100 ком |  |  |  |  |
| 15. | Пешкир од фротира 100% памук 50x30, мин.400г/м2 скупљање по ширини до 1% и дужини до 4%, густина нити по основи мин 13ж/цм, по потки мин. 16ж/цм. | 20 ком |  |  |  |  |
| 16. | Ципела кожна плитка, мокасина мушка и женска, тамне боје; лице: природна кожа,јунећи бокс; постава: платно; ђон: термо гума; уложна табаница: филц; лепљена ципела; на предњој страни ципеле ластих-гума; висина лубног,задњег,дела од ђона до врха ципеле је 4cm.(боја и величина по потреби наручиоца) Доставити извештај о контролисању ципеле | 140 пари |  |  |  |  |
| 17. | Ципела кожна полудубока, мушка и женска, тамне боје, лице: природна кожа,јунећи бокс; постава: платно; ђон: термо гума; уложна табаница: филц; лепљена ципела; на предњој страни ципеле ластих-гума; висина лубног,задњег,дела од ђона до врха ципеле је 6cm.(боја и величина по потреби наручиоца) Доставити извештај о контролисању ципеле | 7 пари |  |  |  |  |
| 18. | Папуче ПВЦ ливене или одговарајуће, величине по договору | 1000 пари |  |  |  |  |

ВАЖНО: За ставке 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15 и 16. - Сви понуђачи су дужни да уз понуду доставе копију Извештаја о испитивању материјала од којих су израђена понуђена добра као и за ставке 17 и 18 Извештај о контролисању ципела.

Извештај мора бити издат од стране овлашћене акредитоване лабораторије која је уписана у регистар.

Анализа мора да обухвати све захтеване минималне техничке карактеристике наручиоца.

| Укупна цена партије без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена партије са ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од 15 дана) |  |

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, магацин Болнице.

У__________________, дана __________2017.год.

М. П.						       Понуђач